Замовник:

Забродівська сільська рада

Богодухівського району Харківської області

Генеральний план села Заброди

Богодухівський район,  Харківської області

ТОМ I  Генеральний план

Пояснювальна записка

Харків 2018

Замовник:

Забродівська сільська рада

Богодухівського району Харківської області

Генеральний план села Заброди

Богодухівський район,  Харківської області

ТОМ I  Генеральний план

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

190-17 - ГП / ПЗ

Генеральний план

190-17 - ГП

Виконавець:

ПП «Земстройпроект»

Генеральний директор                                          			         Покотило А.М.

Головний архітектор проекту                                                              Чумакова С.Г.

Харків 2018

Склад проекту

| № з/п | Найменування документації | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Графічні матеріали |  |
| 1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | безмасштабна |
| 2 | План існуючого використання поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень | 1:5000 |
| 3 | Основне креслення, поєднане зі схемою проектних планувальних обмежень | 1:5000 |
| 4 | Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту | 1:5000 |
| 5 | Схема інженерного обладнання території | 1:5000 |
| 6 | Схема інженерної підготовки та захисту території | 1:5000 |
| 7 | Модель перспективного розвитку населенного пункту | безмасштабна |
| Том II | Схема зонування території населеного пункту | 1:5000 |
| Том III | Креслення «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час | 1:5000 |
| Том 1V 1 | Креслення «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період | 1:5000 |
| 2 | Схема розміщення захисних споруд на особливий період | 1:5000 |
|  | Текстові матеріали |  |
| Том I | Генеральний план села Заброди. Пояснювальна записка | А4 |
| Том II | План зонування території села Заброди. Пояснювальна записка | А4 |
| Том III | Розділ. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час | А4 |
| Том 1V | Розділ. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період | А4 |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# Пояснювальна записка

Зміст

стор.

Вступ...................................................................................................................................7 Розділ 1. Аналітична частина Географічне розташування села, адміністративний статус, чисельність населення, місце в системі розселення……..…….……………..…..………...…..9 1.2. Об’єкти культурної спадщини……………….…….....………………..…………9 1.3. Природні умови………………………………………….……...............................10 1.4. Опис екологічного стану атмосферного повітря……………………………...…12 1.5. Опис радіаційного стану……………………………………………………..……13 1.6. Аналіз життєдіяльності села...................................................................................15 1.7. Оцінка реалізації попереднього генерального плану. Характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання.................16 1.8. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку села…….………………………………...…...19 Розділ 2. Обґрунтування та пропозиції 2.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території села………….…….…………………………………………20 2.2. Цільові показники та галузева структура економічної діяльності та зайнятість населення..............................................................................................22 2.3. Перспективна планувальна структура села та функціональне зонування.................................................................................................................23 2.4. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння. Проблемні території та умови їх реабілітації. Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння……………….......................................................25 2.5. Системи громадських центрів. Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування........................................................................................................25 2.6. Обсяги житлового будівництва………………………………...............................29 2.7. Розвиток вулично-дорожньої мережі та транспорту............................................30 2.8. Напрями розвитку інженерної інфраструктури 2.8.1. Водопостачання................................................................................................32 2.8.2. Водовідведення.................................................................................................34 2.8.3. Санітарна очистка території ………………………………………………...36 2.8.4. Газопостачання та теплопостачання……………..........................................40 2.8.5. Електропостачання...........................................................................................41 2.8.6. Мережі зв`язку..................................................................................................42 2.9. Рекреаційні території, благоустрій і озеленення..…………………………..43 2.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту території ……………………..…..45 2.11. Стан навколишнього природного середовища та заходи щодо його охорони……………………………………………………………………….…….….….46 2.12. Режими використання об'єктів нерухомості в межах зон дії планувальних обмежень …………………………………………………..……52 2.13. Санітарно-захисні, охоронні зони та інші обмеження від інженерних комунікацій ……………………………..…………………………………...……54 2.14. Перспективні заходи щодо реалізації та дотримання нормативних обмежень генерального плану……………………...…………….…………………55 2.15. Пропозиції щодо заходів збереження пам’яток культурної спадщини...57 2.16. Протипожежні заходи…………………………………………………....….59 2.17. Організаційні заходи із реалізації генерального плану.....................................68 Розділ 3. Основні показники генерального плану........................................71 Додатки Вихідні дані

Вступ

Підставою для проектування є рішення VII сесії VII скликання №82-VII Забродівської сільської ради Богодухівського району від 01 листопада 2016 року «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план сел Заброди, Новоселівка, Лозова Богодухівського району Харківської області»».

Замовник розроблення генерального плану - Забродівська сільська рада Богодухівського району Харківської області.

Розробник генерального плану та плану зонування території –

ПП «Земстройпроект».

Мета проекту – розроблення містобудівної документації, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

За період з 1966 року відбулися значні зміни в структурі  соціально-економічних тенденцій розвитку країни в цілому та села зокрема.

Розроблення генерального плану села дасть можливість отримувати найбільш повну інформацію про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, і в свою чергу, підвищить швидкість та ефективність прийняття рішення про віднесення  територій та земельних ділянок до інвестиційно  - привабливих, дасть можливість розробити необхідну землевпорядну документацію, скоротить терміни видачі дозвільних документів та містобудівних умов.

Вихідні дані для розроблення генерального плану надані замовником.

При розробленні  генерального плану врахована та використана наступна містобудівна документація:

- Генеральний план, 1966р., «УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ»;

- Генеральна схема планування території України;

Робота виконана з урахуванням вимог діючих законів та державних будівельних норм:

- ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності";

- ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів Міністерство охорони здоров’я  України, 1996р.;

- ДБНи та інша нормативна документація по інженерному обладнанню та інженерній підготовці території.

Основні показники генерального плану орієнтовні і розраховані на 15-20 років. Строк дії генерального плану не обмежується.

Картографічною основою являються топографічна зйомка   М 1:2000, виконана в 2017р. ПП «Земстройпроект»

Розділ 1. Аналітична частина

  - Географічне розташування села, адміністративний статус, чисельність населення, місце в системі розселення

Заброди – село Богодухівського району, Харківської області, підпорядковується Забродівській сільській раді, що знаходиться в с. Заброди Богодухівського району Харківської області. Відстань до райцентру становить приблизно 2 км і проходить автошляхом. Відстань до обласного центру – 50 км,  до найближчої залізничної станції Богодухов -8 км.

На території села є невеликий ставок, розташований на півдні села біля провулку Польовий. Річок на території села немає. Поблизу села, на півночі розташоване Забродівське водосховище та річка Мерла. На території села протікає струмок, який не пересихає.

Зовнішні зв’язки села забезпечуються автомобільним транспортом. Через село проходять автошляхи загального користування – автомобільна дорога загального користування місцевого значення Заброди - Філатове – Мерло, протяжністю 3,5 км.

Чисельність постійного населення села на 2017р. складала 571 жителів. Територія села займає площу 263,48 га, площа сільської ради приблизно – 2,2 тис. Га.

На час проектування формується Богодухівська територіальна громада. До Богодухівської громади увійдуть всього 69 населених пунктів.

  - Об’єкти  культурної спадщини

### На території села Заброди розташовано 2 обֹ’єкти культурної спадщини:

### – пам’ятка історії місцевого значення – Братська могила, поховано 182 воїна (скульптура «Воїн з вінком»). Об’єкт взято на державний облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 23.05.1972р. № 61 та має охоронний номер 453. Розташован на території кладовища в с. Заброди.

– пам’ятка історії місцевого значення – пам’ятний знак воїнам – односельцям, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни. Об’єкт взято на державний облік Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 23.05.1983р. №328 та має охоронний номер 1826. Розташован в ценрі села, біля будинку сільської ради.

1.3. Природні умови

Кліматичні умови

Клімат Богодухівського району Харківської області, в якому розташоване село Заброди - помірно-континентальний.

Абсолютний мінімум температури може доходити до -270С, а максимум + 360С.

Перші морози наступають в першій декаді жовтня.

Середньомісячні температури повітря становлять: у січні -7.4, в лютому -7, в березні -1.6, в квітні +7.1, в травні +15, в червні +18.1, в липні +20.3, в серпні +18.9 у вересні +13.5, в жовтні +7.2, в листопаді +0.4, в грудні +5.20С.

Середньорічна температура +6.60С. У холодний період -5.90С. У теплий період +250С.

Сніговий покрив з'являється в середньому в другій декаді листопада. Стійкий сніговий покрив утворюється в середньому 13-20 грудня. У Богодухівському районі середня багаторічна тривалість безморозного періоду дорівнює 155 днів. Середня швидкість вітру 4,2 м / сек. Найбільша швидкість вітру 15 м / сек спостерігається восени і навесні.

Рельєф

При загальному рівномірному характері території області в північній її частині Богодухівського району зустрічаються відроги Середньо-Руської височини, що піднімаються до 200-300 метрів над рівнем моря. Рельєф території широхвилястий. Вододільні плато розрізані балками і ярами.

Таким чином, переважаючими елементами рельєфу є плато, їх пологі схили і балки.

Рослинність

Село знаходиться в лісостеповій зоні. Рослинний світ представлений трав'янистою рослинністю луговий степу і лісовою рослинністю. Трав'яниста рослинність характеризується великим поширенням поряд зі злаковими травами дводольних рослин.

Представники трав'янистої рослинності лугового степу: костер безостний, м’ятник, степові овса, степова осока, полин, жовта люцерна, дзвіночок, подорожник та ін.

Лісова рослинність представлена ​​головним чином сосною. Ліси знаходяться в хорошому стані і розташовані на південно-західному напрямку від населеного пункту.

Гідрографія

Гідрографічна мережа на території села представлена ​​яружно-балочної системою, яка служить місцем виходу і стоку ґрунтових вод.

Річка Мерла, що живиться грунтовими водами, протікає на півночі від населеного пункту.

Грунти в основному чорноземи і супіщані. На вододілах рівень грунтових вод в більшості випадків знаходиться на значній глибині, тому на більшій частині території грунтові води не впливають на процеси грунтоутворення.

За грунтів балок і ярів близьке стояння грунтових вод і їх вихід на поверхню викликає оглинення нижчих шарів грунту і часткову заболоченість днищ балок.

Геологічні умови

Територія Богодуховскоге району розташована в межах південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини на північному її крилі. По самій південній околиці відбувається структурний уступ, наявність якого підтверджується різким зануренням фундаментів.

На підставі наявних даних, а також на підставі загального геолого-геоморфологічного положення району, слід весь район розділити на наступні інженерно-геологічні ділянки:

1. Ділянка заплавного ландшафту.

Інженерно-геологічні умови заплав річок Богодухівського району та таловежних ділянок визначаються літологією цього геоморфологічного елемента, фізико-механічними складом відкладень і наявністю грунтових вод.

Велике місце в загальному комплексі поширення заплавних і тальвежних відкладень мають мул.

При насиченні водою, ці грунти мають обмежені будівельні властивості, а пливуни - взагалі небудівельні грунти. Потужність заплавно-тальвежних відкладень коливається в широких межах від декількох метрів до десятків метрів.

У заплавах річки Мерло тонкозернисті піщані різниці при підвищенні їх колоідельного характеру переходять в пливуни.

В інженерно-геологічному відношенні тальвежні відкладення більш міцні, ніж відкладення заплав річки Мерло.

Рівень грунтових вод залежить від перевищення даного геоморфологічного елемента над руслом річок.

Орієнтовний нормативний тиск можна прийняти рівним 2 кг / см2.

2. Ділянка плато зі слабкими схилами

Платоутворюючі ділянки і їх пологі схили знаходяться в найбільш зручних інженерно-геологічних умовах. Найбільшою четвертичной породою, яка служить підставою фундаментів, є лесовидні суглинки.  Потужність суглинків 5-15м. У підставі їх залягають строкаті і краснобурі глини. Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що по грунтах властивості лісовидних грунтів коливаються від пепросадочних до грунтів 1-ї категорії. Імовірно можна допустити, що всі лісові грунти цих ділянок мають 1-шу категорію просідання, а розрахункові опори не менше 2 кг / см2.

В результаті випробування зразків  у  60х роках минулого століття отримані наступні дані:

Верхня межа пластичності 31-38

Межі розкочування 16-27

Число пластичності 10-22

Пористість 43-40

Коефіцієнт пористості 0,772-0,683

Грунтові води на глибині до 3м від поверхні землі.

Виходячи з вищевикладених умов при будівництві слід враховувати всі інженерно-геологічні дані, для яких необхідно проводити по кожному майданчику детальні комплексні дослідження.

1.4.  Опис екологічного стану атмосферного повітря

Сумарне забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

Протягом останніх років перелік основних забруднюючих речовин, які викидаються в у атмосферне повітря області залишається майже без змін. В викидах переважають діоксид сірки, діоксид азоту, пил та оксиди вуглецю. Так у 2013 р. їх сумарний обсяг складає 155,6 тис. т., що становить 74,0 % від загальної кількості викидів стаціонарними джерелами. Розглянемо окремо викиди названих речовин.

Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки

Діоксид сірки, або сірчистий газ, безбарвний газ з гострим запахом. Він виділяється під час згоряння палива з домішкою сірки (вугілля до 70 %, мазуту 15 %), виплавляння металів.

У  Богодухівському районі щільність викидів діоксиду сірки у складає           5-20 кг/км2.

Забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту

Діоксид азоту – це газ жовтого кольору, який утворюється разом з іншими оксидами азоту під час горіння при високій температурі, шляхом окислення частини азоту, що знаходиться в повітрі. Викидається в повітря переважно підприємствами, які виробляють азотну кислоту й нітрати, анілінові барвники, целулоїд, віскозний шовк, а також паливними агрегатами ТЕС, ТЕЦ та димовими трубами печей з приватного сектору, металургійними заводами, транспортом.

В Харківській області за 2013 рік обсяг викидів діоксиду азоту склав          18,76 тис. т.

У Богодухівському районі  щільність викидів діоксиду азоту становить  менше 80 кг/м2.

Забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю

Оксид вуглецю безбарвний газ, що не має запаху. Утворюється, головним чином, в результаті неповного згоряння вуглецевих речовин, кам'яного вугілля, природного газу, деревини, нафтопродуктів та твердих відходів.

В Харківській області за 2013 рік обсяг викидів оксиду вуглецю склав 5,998 тис. т. Середня щільність викидів оксиду вуглецю в Харківській області становить 190,9 кг/км2 (рис. 4). У Богодухівському районі щільність викидів  оксиду вуглецю знаходиться в межах від 30 кг/км2 до 100 кг/км2.

Аерозольне забруднення атмосфери – це тверді або рідкі частинки, що знаходяться в завислому стані в повітрі. Велика кількість пилових частинок штучного походження. Загалом, основними джерелами утворення пилу є ТЕС, які споживають вугілля високої зольності, збагачувальні фабрики, чорна та кольорова металургія, виробництво будівельних матеріалів, автотранспорт, місця складування побутових і виробничих відходів, які виділяють пил. Значний вплив на підвищене запилення повітря здійснює недостатній благоустрій території, якість доріг, мала кількість зелених наса-джень, а також метеорологічні умови (швидкість вітру, кількість та інтенсивність опадів).

Забруднення атмосферного повітря пилом

В Харківській області за 2013 рік обсяг викидів пилу склав 51,59 тис. т. Най-більші викиди спостерігалися в Зміївському районі 44,408 тис. т. Незначні викиди зафіксовані в  Богодухівському районі. Середня щільність викидів пилу в Харківській області становить 1642,0 кг/км2 (рис. 5). У  Богодухівському районі щільність викидів пилу менше становить від 20 кг/км2 до 100 кг/км2.

1.5 Опис радіаційного стану

З часів катастрофи на Чорнобильській АЕС населення України приділяє особливу увагу питанням впливу радіації на здоров’я людини, в тому числі, і за рахунок дії іонізуючого випромінювання, спричиненого штучними та природними джерелами іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ).

Штучні ДІВ застосовуються у більшості галузей народного господарства, зокрема: в медицині – для діагностики та лікування онкологічних захворювань, сільському господарстві – для опромінення та дослідження зернових культур, у промисловості – для радіографічного та технологічного контролю (вимірювань ваги, кількості, щільності тощо), геофізичних досліджень свердловин, стерилізації продукції, наукових досліджень тощо.

На території Харківської області станом на 01.01.2017 знаходиться 405 підприємств, організацій та установ, які використовують ДІВ, в тому числі: в промисловості та науково-дослідних закладах – 110, лікувально-профілактичних установах – 295. Найбільш широке використання ДІВ в медичних закладах, які використовуються для променевої терапії та діагностики захворювань.

До найбільш радіаційно-небезпечних об’єктів Харківської області відносяться: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Державне спеціалізоване підприємство «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат» (далі – ДСП «Харківський ДМСК»), Національний науковий центр «Інститут метрології», Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України», Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський обласний клінічний онкологічний центр».

ДСП «Харківський ДМСК» постійно проводиться контроль за радіаційним станом на станції дезактивації та ПЗРВ у відповідності до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. У 2016 році за даними радіаційного моніторингу на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні, зоні спостереження ДСП «Харківський ДМСК» перевищень нормативних значень радіаційних параметрів не зафіксовано, радіаційна обстановка стабільна.

  - Аналіз життєдіяльності села

# Господарський комплекс

Село Заброди на даний час не має розвиненого господарського комплексу. Економічну базу функціонування села забезпечує підприємство ТОВ "Трайгон Фармінг Харків", яке спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. На території села розміщується стоянка техніки цього підприємства.

Виробничої промисловості в селищі немає.

# Житловий фонд села складає 17233 м2 загальної площі, в тому числі садибний – 17099 м2  (99,0%), багатоквартирний – 134 м2 (1,0%). Житлова забудова багатоквартирного та садибного типу. Коефіцієнт сімейності у селі – 2,0. В садибному житловому фонді розселяється 99,0% сімей, а в багатоквартирному – 1,0%.

Кількість будинків у селі - 281, з них 1 будинок у багатоквартирному житловому фонді, 280 будинки - у садибному.  Кількість квартир у селі - 282 од., в тому числі в багатоквартирному - 2, в садибному - 280.

Багатоквартирний житловий фонд представлений - одним одноповерховим будинком на дві квартири.

Середній розмір квартири у багатоквартирній забудові становить 67 м2, будинку садибного типу – 61 м2 загальної площі.

Середня житлова забезпеченість на одного мешканця села становить 30,2м2. Щільність житлової забудови – 65,4 м2/га. Щільність населення села –2,2осіб/га.

# Загальна характеристика житлового фонду

# Таблиця

| Тип забудови | Кількість будинків | Загальна площа | Квартири (будинки) | Населення | Середній розмір квартири | Житлова забезпе- ченість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | од. | м2 | одиниць | осіб | м2 | м2/особу |
| Багатоквартирна | 1 | 134 | 2 | 4 | 67 | 33,5 |
| Садибна | 280 | 17099 | 280 | 567 | 61 | 30,2 |
| Всього | 281 | 17233 | 282 | 571 |  | 30,2 |

# Об’єкти обслуговування

Село не має розвиненої соціальної сфери.

На території села розташовано 2 пам’ятники - скульптура «Воїн з вінком» та пам’ятний знак воїнам – односельцям, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни.

Освіта в селищі представлена школою 1-11 ступенів площею 1087 м2.   Дошкільна освіта представлена дитячим садком, який розташовується у будинку школи. Кількість дітей Забродівської ЗОШ 54 чоловік. Кількість працюючих у закладі 25 чоловік.

Позашкільна освіта на теперішній час у селищі відсутня.

Заклади охорони здоров’я представлені фельдшерсько-акушерським пунктом на 15 відвідувачів на зміну, площею 65,8 м2. Кількість працюючих    у ФАП -              3 чоловіки.

У селі функціонує 1 магазин продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 180м2. Також є кіоск продовольчих товарів.

Ринку в селі немає.

Громадське харчування у селі відсутнє.

Сфера побутового обслуговування населення відсутня.

Спортивні заклади представлені шкільним футбольним полем площею 7400м2.

Клубної установи в селі немає.

Пожежну безпеку села на теперішній час забезпечує 51-ДПРЧ Богодухівського районного відділу, яке знаходиться у м. Богодухів. Відстань до об’єктів села Заброди складає 7-10 км.

Таким чином об’єкти обслуговування в селі Заброди розвинені на недостатньому рівні.

  - Оцінка реалізації попереднього генерального плану. Характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання

У 1967 році Харківський філіал «УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ» розробив проект планування та забудови села Заброди,  рішення якого були схвалені виконкомом Богодухівської районної ради депутатів трудящих Харківської області УССР, 2 червня 1967 року. Розрахунковий період був визначений на строк – 1970-1980 років з виділеною першою чергою будівництва – 1970 р. Проект планування передбачав соціально-економічний розвиток села з визначенням пріоритетного виду діяльності - сільськогосподарського.  Задля цього передбачалося удосконалення функціонально-планувальної, соціально-побутової організації та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту; на підвищення ефективності сільського господарства та розвиток промислового потенціалу; збереження чисельності населення; освоєння нових територій для будівництва садибної забудови та сільськогосподарських підприємств.

За період з 1967 року відбулися значні зміни в структурі соціально-економічних тенденцій розвитку країни та села, проте більшість базових ідей, викладених в попередньому плані, не втратили своєї актуальності і сьогодні.

Населення села Заброди на 1967р. складало 1033 особи, прогнозована чисельність населення на 1980 рік  - 1300 осіб. На  2017 рік чисельність постійного населення села склала лише 571 особу, тобто становить 44,0% від прогнозованої на 1980 рік.

Скорочення зростання чисельності населення відповідно призвело до зменшення об’ємів житлового будівництва. Однак на теперішній час с.Заброди розширилось на захід та поєдналося з декількома сусідніми населеними пунктами, що призвело до збільшення житлового фонду до 17,2 тис.м2 замість запланованого житлового фонду на 1980 рік  16,3 тис.м2 загальної площі. При цьому житлова забезпеченість населення виросла і досягла 30,2 м2/особу проти прогнозованої 12,5 м2/особу. Житлова багатоквартирна забудова пропонувалось у плані, однак на теперішній час реалізовано лише один з намічених на будівництво будинків. Всього на багатоквартирну забудову було відведено 2200 м2. На теперішній час на багатоквартирну забудову перепадає лише 134 м2.

Найголовнішою цінністю села є земельні ресурси, які обслуговує населення села. Саме тому одним з основних рішень проектного плану 1967 р. було створення сільськогосподарських підприємств, соціальної інфраструктури та житлової забудови для населення. За попередніми пропозиціями проектним планом був визначений такий перелік споруд для розміщення на цій території: молочно-товарної ферми на 400 голів з площадками для зберігання коренеплодів, також був запроектований склад коренеплодів, два силоносних склади по 1000 тон кожний. Було заплановано модернізацію бригадного двору та ферми КРС. Також проектом було намічено будівництво клубу на 325 місць, школи на 480 учнів, дитячий садок на 90 місць, лазні на 10 місць.

На сьогоднішній день рішення плану не були виконані, тому що вони виявились відірваним від реальних можливостей фінансування та потреб села.

Село почало розвиватися у протилежний бік від наміченого плану – на південний захід.

В центральній частині села в районі розгалуження вулиці Центральна згідно з проектом намічався громадський центр села, на території якого мали розміщуватись адміністративні установи та центральний парк – це рішення було реалізовано лише частково. На даний час міський центр сформований, але потребує упорядження та доповнення, так як не були побудовані важливі об’єкти соціального забезпечення населення такі як дитячий садок, клуб. Також будинок школи ще в 1967 році був намічений під знос, так як уже тоді не задовольняв потреб у кількості місць та потребував капітального ремонту.

Концепцією Генерального плану також було передбачено:

створення декількох кварталів садибної забудови - не реалізовано за проектом, садибна забудова стала розвиватися по не запланованій схемі;

розвиток соціальної інфраструктури - будівництво дитячого садка - не було реалізовано, клубу – не було реалізовано, гуртожитку – не було реалізовано, підприємства побутового обслуговування – не було реалізовано, школи – не було реалізовано (школа розміщається у старому будинку який планувався під знос);

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, розвиток промисловості: створення нових підприємств  – не було реалізовано.

Проектом планування 1967 р. були передбачені такі зміни в плануванні та забудові села за функціональним розподілом території:

розширення села на схід та північний схід для його розбудови  з розподілом території на присадибні ділянки для індивідуального будівництва житлових будинків – територія входить в сучасні межі села, але не була забудована житловими будинками по наміченій схемі;

розширення села на південь для розвитку сільськогосподарських підприємств  – територія входить в сучасні межі села, але розвитку підприємства не набули;

розширення села на сході для побудови молочної ферми на 400 голів крупної рогатої худоби – на теперішній час територія входить у сучасні межі села, але забудована індивідуальною садибною забудовою;

закриття діючого кладовища і виділення місця під нове кладовище на південному заході села – не було реалізовано;

побудова пожарного депо на один автомобіль – не було реалізовано.

Комплексний благоустрій села за проектом планування включав:

Будівництво 8 доріг з твердим покриттям – не реалізовано повністю, натомість восьми доріг було реалізовано лише чотири з яких тільки одна відповідає плану 1967 року;

Розташування парку у центральній частині села – реалізовано менше ніж на чверть;

Удосконалення інженерного обладнання мережами водозабезпечення, водовідведення і очисних споруд, електропостачання, газопостачання, теплопостачання, зв’язку і санітарної очистки.

Удосконалення мережі зелених насаджень вздовж доріг, вулиць, проїздів, створення об’єктів ландшафтної архітектури і садово-паркового мистецтва з метою формування комплексної зеленої зони села – не було реалізовано.

Таким чином після аналізу реалізації попереднього генерального плану села стає ясно, що реалізована тільки невелика частка від запланованого розвитку села.

  - Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку села

Зовнішні фактори, що визначають конкурентні переваги розвитку села:

- наявність вільних від забудови території;

- непогані геологічні умови;

- сприятливий помірний клімат;

- положення села поблизу районного центру;

- проходження через село дороги місцевого значення.

Внутрішні фактори, що визначають конкурентні переваги розвитку села:

- наявність вільних трудових ресурсів;

Фактори, що обмежують розвиток села:

- дефіцит власних фінансових ресурсів села для забезпечення эффективного соціально-економічного розвитку;

- недостатня кількість підприємств сільськогосподарського напрямку;

- високий рівень безробіття;

- незадовільний стан дорожнього покриття вулиць.

# Розділ 2. Обґрунтування та пропозиції

2.1.  Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території села

При визначенні перспектив розвитку села брався до уваги той факт, що генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток села, а і стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Головними напрямками стратегічного бачення є забезпечення зростання стандартів життя для мешканців, можливостей для підприємців щодо здійснення інвестицій та заохочення до зростання бізнесу, освіченість та фізичне здоров‘я громадян.

Одним з основних параметрів, виходячи з якого ведуться всі інші розрахунки генерального плану, є перспектива населення села.

Для визначення перспективного населення на розрахунковий період та містобудівний прогноз були проаналізовані такі чинники:

- особливості розвитку села, тобто, фактори, що можуть сприяти або перешкоджати його розвитку;

- дані про перспективи розвитку господарського комплексу села, в цілому, та окремих підприємств, що знаходяться на території села та можуть впливати на параметри його розвитку;

- демографічні процеси, що відбуваються в селі, зумовлені загальними тенденціями демографічного розвитку суспільства;

- потенційна територіальна ємність села, яка складається з ємності існуючого житлового фонду на перспективу (з урахуванням перспективної житлової забезпеченості на розрахунковий термін) та ємності нових ділянок, придатних для освоєння під житлове будівництво

Село Заброди має всі передумови та реальну базу для успішного подальшого розвитку.

При визначенні перспектив розвитку були проаналізовані демографічні процеси та врахований демографічний прогноз по Україні.

За данними управління статистики чисельність постійного населення станом на 2017 рік складала 571 особу.

Станом на 2017р. за віком населення села розподіляється на осіб молодші за працездатний вік – 21,7% (124 осіб); осіб працездатного віку – 29,4% (168 осіб); осіб старше за працездатний вік – 48,9% (279 осіб). У 2017 році на 100 осіб працездатного віку припадає 403 особи непрацездатного віку.

Вікова структура населення села на 01.01.2017р.

Таблиця

| Вікові групи | людей |
| --- | --- |
| до 7 років | 35 |
| 7-15 років | 89 |
| 16-60 років | 168 |
| 60 і старше | 279 |
| Всього | 571 |

Чисельність населення села останні 5  років трохи збільнилась. Основне скорочення населення відбулось за останні 20 років.

Динаміка населення, природний та механічний рух, осіб

| Роки | Наявне населення на 01.01. | Всього приріст, скорочення |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 544 |  |
| 2014 | 539 | -5 |
| 2015 | 541 | -2 |
| 2016 | 553 | +12 |
| 2017 | 571 | +18 |
|  |  | +23 |

Таблиця 2

На основі динаміки змін демографічного стану села Заброди з 2013 по 2017 рік тенденції до збільшення чисельності населенного пункту намічаються на слабому рівні.

Відповідно до інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами.  Пояснюється це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою    тривалістю    життя, а   також   несприятливим    міждержавним    міграційним    обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Харківської області та Богодухівського району.

Розвиток та збереження населення передбачає стабілізацію демографічних процесів через створення на території села умов щодо створення сімей, народження дітей, отримання якісної освіти, культурного розвитку, активного відпочинку, поліпшення медичного обслуговування та ефективності соціального захисту, підвищення рівня комфортності проживання та створення нових робочих місць.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, існує необхідність створення на території села Заброди умов, які б у перспективі сприяли не тільки збереженню кількості населення на існуючому рівні, а і збільшенню трудових потенціалів села, що призведе до росту населення.

Демографічну ситуацію, можливо визначити концептуально з урахуванням місця можливо розселення та розвитку села і становитиме на кінець розрахункового періоду орієнтовно 700 осіб, за наявності сприятливих умов фінансування села та розвитку сільського господарства.

Проектними рішеннями пропонується резервування території під розташування 55 ділянок під житлову садибну забудову. Враховуючи, що середній склад сім’ї у селі 2 особи, розраховуємо перспективне збільшення населення села, яке складе 150 людей.

2.2. Цільові показники та галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

В Генеральному плані представлений ймовірний прогноз розвитку.

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в селі, можна припустити, що найбільш імовірним є «інерційний» розвиток села.

Однак, враховуючи програмні документи та декларації органів центральної законодавчої влади та уряду держави щодо проведення назрілих реформ, також завдяки злагодженим зусиллям усіх заінтересованих сторін, можна створити умови для наближення сценарію розвитку до оптимістичного.

В подальшому необхідно ініціювати інноваційний варіант розвитку економіки, який пов'язаний із всебічною модернізацією і структурною трансформацією економіки.

Розвиток економіки села визначено через:

- підвищення конкурентоспроможності існуючих галузей сільського  господарства та промисловості;

- залучення інвестицій на створення нових підприємств сільськогосподарського напрямку,

- залучення інвестицій на розвиток сфери оздоровчих та соціальних послуг.

Прогноз зайнятості трудових ресурсів базується на прогресивній моделі, яка враховує наступні чинники:

- включення у господарську діяльність трудових ресурсів не зафіксованих офіційною статистикою;

- залучення до суспільної праці переважної частини працездатного населення шляхом створення мережі нових робочих місць.

Перспективи розвитку окремих галузей та підприємств деталізувати не представляється можливим.

У зв’язку з наявністю сприятливих умов для розвитку, господарський комплекс села  може отримати збалансовані та достатні обсяги інвестицій. Село розвиватиметься як самодостатня суспільно-територіальна система.

Зміна іміджу села зробить його більш привабливим для своїх мешканців, яким не потрібно буде залишати село і жити у іншому місці, а також більш привабливим для підприємців, щоб вони не переносили свою діяльність в інші регіони, а нові інвестори приїжджали до села Заброди і створювали у ньому нові робочі місця.

## Перспективна планувальна структура села та функціональне зонування

Існуюча функціонально-планувальна організація села Заброди, що складається з чотирьох планувальних утворень, поділених вулицею Набережна (біля водосховища), струмком та вул. Центральною (у місці розгалуження вулиці), зберігається і вдосконалюється. Отримує розвиток і насичується новими функціями центр населеного пункту.

Проектом передбачено закриття всіх кладовищ на території села зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м, та резервування території на діючому кладовищі (0,1га)  для потреб села Заброди  в селі Лозова на відстані 2 км. від села Заброди по дорозі загального користування.

По всій території села на вільних від забудови місцях пропонується розмістити 55 житлових будинків.

У північно-східній частині села, (у громадському центрі села) біля будинку існуючої школи пропонується побудувати дитячий садок з ціллю відокремлювання від існуючої школи функції дитячого садка. Також в цій частині села пропонується побудувати будинок готелю, а також підприємства громадського харчування та побутового обслуговування.

У центральній частині села пропонується розмістити пожежне депо на 2 автомобілі. Також в цій частині села пропонується розмістити магазин продовольчих та непродовольчих товарів для обслуговування потреб населення. Для покращення природних умов у селі - в центральній частині пропонується розташувати паркову зону площею 4,3 Га.

У південно-східній частині села, (по пров. Польовий) пропонується розмістити території для розвитку сільськогосподарських підприємств загальною площею ділянки 5,3 Га.

У південно-західній частині, (по вул.. Набережна) пропонується розмістити магазин та підприємство побутового обслуговування.

Також необхідно провести капітальний ремонт громадських будівель, які знаходяться у занедбаному стані.

З урахуванням особливостей села можливе формування основних положень містобудівних концепцій генерального плану:

- зміцнення поліфункціональної містобудівної бази населеного пункту, що сприяє його стійкому розвитку;

- гнучкість та відкритість планувальної структури села;

- підкреслення переваг життя в сільській місцевості;

- гармонізація потреб мешканців з функціональними, інженерно-транспортними та нормативними вимогами формування сільської структури.

Концепція спирається на план розвитку населеного пункту, що висуває на передній план сільськогосподарський вид діяльності, екологічну безпеку та забезпечення соціальних потреб населення.

Розвиток сільськогосподарського виробництва передбачений на територіях проектної промислової ділянки з використанням сучасних технологій.

Розвиток рекреаційної зони передбачений у центральній частині села.

На території визначено території з особливими умовами використання:

- водоохоронні зони 50м від водосховища площею водного дзеркала більше 3га, 25м від ставків площею водного дзеркала до 3га;

- санітарно-захисна смуга 100м від кладовищ, які передбачено закрити за проектним рішенням;

- санітарно-захисні зони від господарського двору ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» - 100м;

- санітарно-захисні зони від сільськогосподарських підприємств - 50м;

- санітарно-захисні зони від складів НЗ МВС України (речі першої необхідності) - 50м;

- охоронні зони від інженерних мереж;

- зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

## Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння. Проблемні території та умови їх реабілітації. Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння

Проектування нових житлових, громадських, промислових, комунальних  та транспортних зон даним генеральним планом пропонується проводити на територіях, які не мають проблем для освоєння.

Пріоритетними є території сільськогосподарських підприємств, а також сільські території, з точки зору їх ревіталізації, пристосування, та приведення до сучасних норм та стандартів використання.

Пропонується виконати заходи щодо усунення існуючих заболочених територій.

## Системи громадських центрів.

## Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування

Громадський центр села розвивається як система культурно-побутового обслуговування,  склад та обсяг якої залежить від розрахункової чисельності населення. Історично склалося, що заклади обслуговування розташовувались у громадському центрі села.

Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування.

Генеральним планом передбачено забезпечення населення села всіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

Розрахунок потреби в установах та підприємствах соціальної інфраструктури здійснювався диференційовано з урахуванням організації багаторівневої системи обслуговування згідно нормативів ДБН Б.2.2-12:2018 (додатки Е.1, Е.2, Е.3)  періодичний і  повсякденний рівні обслуговування населення села.

Розвиток місцевої мережі, яка забезпечує комплексність забудови відбуватиметься в напрямку доведення до нормативних показників забезпеченості населення об'єктами обслуговування.

Установи освіти. В сфері загальної освіти генеральний план передбачає модернізацію установ дошкільної і шкільної освіти з досягненням нормативних показників наповнюваності класів і груп згідно проектної ємності закладів. Показники забезпеченості дошкільними установами та школами   розраховані виходячи з прогнозу перспективної демографічної структури населення дошкільного та шкільного віку та рівня забезпеченості дітей дошкільними установами і школами, згідно  вимог ДБН Б.2.2-12:2018.

Дошкільні навчальні заклади

Згідно оптимістичного демографічного прогнозу, вікова група дітей від 1 до 5 років на прогнозований період складе 30 осіб при збереженні існуючої тенденції,  норматив місць в дошкільних навчальних закладах при  75% охваті  дітей 1-5 років становить 31 місце на 1000 мешканців. На розрахунковий етап по нормативу загальна потреба складе 23 місце. Існуючий дошкільний навчальний заклад на теперішній час знаходиться в будинку школи, в подальшому планується використовувати цю будівлю за її основним призначенням. Намічено будівництво  нового дошкільного дитячого закладу на 30 місць, що задовольнить потреби.

Загальноосвітні школи

Згідно рекомендацій ДБН Б.2.2-12:2018 охоплення загальноосвітніми навчальними закладами дітей від 6 до 15 років 100%, дітей старшої вікової групи від 15 до 17 років прийнято на рівні 75% . Згідно демографічного прогнозу нормативна потреба місць в загальноосвітніх навчальних закладах (при 12-ти класній загальній освіті)  на прогнозований період генерального плану складе 58 місць на 1000 мешканців. Загальна потреба на перспективу складе 43 місце. Існуюча ємність будинку школи 1087 кв.м. задовольняє потреби.

Розвиток загальної середньої освіти передбачає запровадження сучасних інформаційних технологій, оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної бази.

До розвитку позашкільних  закладів можливе використання  приміщень існуючої  школи.

Заклади охорони здоров’я

В сфері охорони здоров’я досягнена забезпеченість населення мінімально гарантованим обсягом медичної допомоги у відповідності з затвердженими нормативними документами і санітарно-гігієнічними нормами в існуючих установах. Нове будівництво не намічається.

Спортивні споруди

На перспективу намічено будівництво  басейну площею 40м2 водного дзеркала на території школи. Для досягнення нормативних потреб у відкритих площинних спортивних спорудах передбачено облаштувати спортивні площадки поблизу школи.

Установи культури й мистецтва

Існуюча будівля клубу у селі не задовольняє мінімальне забезпечення потреб у установах культури й мистецтва на прогнозований період. Пропонується розширити існуючу будівлю клубу до 300 місць.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування

Сфера торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування в селі розвинена не достатньо. Планується розміщення двох закладів побутового обслуговування, закладу громадського харчування та двох магазинів для нової та існуючої житлової забудови, що задовольнить потреби населення на розрахунковий період.

Пожежні депо

На теперішній час пожежного депо в селі немає. Згідно з районним планом залучення сил і засобів до місця події виїжджає відділення на пожежно-рятувальному автомобілі 51-ДПРЧ (відстань становить приблизно 7-10 км в залежності від розташування об’єктів в с. Заброди Богодухівського району Харківської області, орієнтовний час прибуття – 15-20 хв. в залежності від погодних умов та ситуації на дорогах). Крім того, у разі необхідності до місця події направляється додаткове відділення 51-ДПРЧ.

Усі пожежно-рятувальні автомобілі 51-ДПРЧ оснащені необхідним рятувальним обладнанням в повному обсязі згідно норм належності.

Підприємства комунального обслуговування

Намічено будування готелю на 5 місць, лазні на 5 місць.

Кладовища. У відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018 норматив території для поховання на 1 тис. чоловік  становитиме для традиційного поховання – 0,1га і потреба складе 0,07га. Проектом передбачено закриття всіх кладовищ на території села зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м, та резервування території на діючому кладовищі (0,1га)  для потреб села Заброди  в селі Лозова на відстані 1,5 км. від села Заброди по дорозі загального користування.

Нижче в таблицях наведено розрахунок потреб в установах, підприємствах та спорудах культурно-побутового призначення та перелік об’єктів нового будівництва.

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБ В УСТАНОВАХ, ПІДПРИЄМСТВАХ ТА СПОРУДАХ

КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(населення села Заброди – 730 осіб)

| № пп | Установи, підприємства, споруди | Один. виміру | Нормативна потреба на 1000 осіб | Розрахунковий строк | Прийнято в генплані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | село | зона впливу | існ., збері-гається | село | зона впливу | разом | Необхі-дне будівн. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дитячі дошкільні установи | місць | 85% віку 1-5років (22) | – | - | 30 | - | 30 | 30 | Буд-во дитсадка на 30 місць |
| 2 | Загальноосвітні школи | місць | 100%– І-ІІ ст. 75%–ІІІ ступ. (-) | - | - | 60 | - | 60 | - | Необхідно провести капітальний ремонт існуючого будинку школи |
| 3 | Школи-інтернати | місць | за завдан. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Позашкільні заклади | учнів | 15,3% школярів | - | - | 10 | - | 10 | - | В приміщенні школи |
| 5 | Лікарні | ліжок | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Амбулаторії | відв./зм. | 20,0 | - | 15 | - | - | 15 | 5 | Пропонується розширення існуючого ФАПу |
| 7 | Станції швидкої допомоги | автомаш. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Аптека | об’єкт | 0,143 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | В приміщенні амбулаторії |
| 9 | Території фізкультурно-спортивних споруд | га | 0,9 | - | - | 0,82 | - | 0,82 | 0,82 | Розміщення фізкультурних споруд біля будинку школи |
| 10 | Спортивні зали | м2 заг.пл. | 98 | - | 300 | - | - | 300 | - | У будинку школи |
|  | Басейни | м2дзеркала води | 48 | - | - | 40 | - | 40 | 40 | 40 м2дз.води на тер-рії школи |
| 11 | Клубні установи та центри дозвілля | місць | 300-500 | - | 200 | 300 | - | 300 | 100 | Розширення існуючого будинку клубу |
| 12 | Бібліотеки | тис.од.збер | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | В будинку школи |
| 13 | Магазини | м2 торг.пл. | 250 | - | 100 | 150 | - | 250 | 250 | 200 м2 торг.пл. |
| 14 | Ринкові комплекси | м2 торг.пл. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Підприємства громад-ського харчування | пос. місць | 40 | - | - | 40 | - | 40 | 40 | Нове будівництво |
| 16 | Підприємство побут. обслуговування | роб. місць | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | Нове будівництво |
| 19 | Готелі | місць | 4,8 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | Нове будівництво |
| 20 | Бані і душові | пом. місць | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | Нове будівництво |
| 21 | Відділення зв’язку | об’єкт | 0,39 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | В клубі |
| 22 | Відділення банків | операц. місць | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Пункти прийому вторинної сировини | об’єкт | 1 на 20 тис. | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Пожежне депо | авто-маш. | 1 на село до 1000 мешканців | - | - | 2 | - | - | 2 | Будівництво пождепо на 2 пож.авт. |
| 25 | Кладовище | га | 0,1 | - | 0,45 | 0,1 | - | 0,55 | 0,1 | Резервується місце на існуючому кладовищі у с. Лозова, яке знаходится на відстані у 1.5км. від с. Заброди |

  - Обсяги житлового будівництва

Об’єми житлового будівництва визначалися виходячи із: перспективної чисельності населення; сільської ємності існуючого житлового фонду; наявних територіальних ресурсів села.

Основним напрямком програми житлового будівництва на перспективу повинно стати забезпечення сталого розвитку села з гарантією основних соціальних стандартів життя його населення.

Основні принципові підходи до структури житлового будівництва в генеральному плані:

- структура нового житлового будівництва - садибна забудова;

- параметри будинків - середній будинок загальною площею 100м2;

- доведення середньої житлової забезпеченості населення до рівня 31-40м2 на жителя;

- розмір ділянки присадибної забудови - 0,25га.

Знесеня житлового фонду на перспективу не намічено. Рекомендується відселення людей з територій, які потрапляють у 100м. санітарно-захисну зону кладовищ а також у санітарно-захисні зони підприємств .

На перспективу намічено побудувати 55 садибних будинків загальною площею 5,5 тис.м2 загальної площі.

# Загальна характеристика житлового фонду на перспективу

# Таблиця

| Тип забудови | Існуючий житловий фонд, що зберігається | Нове будівництво | Житловий фонд на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальна площа | Квартир /будинків | Загальна площа | Квартир /будинків | Загальна площа | Квартир /будинків | Насе- лення | Житлова забезпеч |
|  | м2 | одиниць | м2 | одиниць | м2 | одиниць | осіб | м2/особу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Садибна | 17099 | 280 | 5800 | 58 | 22899 | 338 | 724 | 31,6 |
| Багато-квартирна | 134 | 2 | - | - | 134 | 2 | 6 | 22,3 |
| Всього | 17233 | 340 | 5800 | 58 | 23033 | 340 | 730 | 31,6 |

На перспективу житлова забезпеченість по селу складе  в середньому 31,6 м2/особу. Житловий фонд села на перспективу складатиме 23033м2. загальної площі, населення – 730 осіб, щільність забудови –87,4 м2/га, щільність населення –  2,8осіб/га.

  - Розвиток вулично-дорожньої мережі та транспорту

Існуючий стан

В селі Заброди автостанція відсутня. На території села є автобусна зупинка. Маршрут громадського транспорту один – Богодухів - Заброди, розклад:

Село Лозова:Богодухів – Лозова, Лозова – Богодухів: середа, п’ятниця, неділя;

7.15 год. – відправлення з м.Богодухів, в 7.45 год. – відправлення з с.Лозова

10.45 год. – відправлення з м.Богодухів, в 11.15 год. – відправлення з с.Лозова.

Село Заброди: Богодухів – Заброди, Заброди – Богодухів: вівторок, четвер, неділя.

6.00 год. – відправлення з м.Богодухів, в 6.30 год. – відправлення з с.Заброди.

11.35 год. – відправлення з м.Богодухів, в 12.15 год. – відправлення з с.Заброди.

Маршрут обслуговується зовнішнім автобусним громадським транспортом, що заїжджає через територію села.

АЗС на території села немає.

Транспортна система потребує подальшого вдосконалення та розвитку. Існуюча транспортна ситуація не сприяє збереженню сучасних умов для швидкості і безпеки руху транспорту.

Найгостріші проблеми транспорту є:

- існуючий технічний стан автодоріг незадовільний;

- мережа автодоріг потребує реконструкції на окремих ділянках, а також посилення та благоустрою.

Проектні рішення

Внутрішній ринок України ставить високі вимоги до транспортної системи з питань якості, регулярності та надійності транспортних зв’язків, забезпечення умов збереження і безпеки перевезень вантажів і пасажирів, швидкості і вартості доставки.

У зв’язку з цим, до стратегічних пріоритетів державної політики в транспортній галузі слід віднести: оновлення рухомого складу і дорожнього господарства, будівництво ділянок автодоріг, підвищення технічного рівня автомобільних доріг, будівництво та реконструкція штучних споруд.

Для збереження належних умов безпеки руху автотранспорту проектом передбачається застосування низки заходів з будівництва ділянок місцевих доріг, реконструкції та ремонту доріг:

- реконструкція існуючих ділянок під’їзних доріг к селу;

- капітальний ремонт покриття та благоустрій сільських доріг, вулиць, проїздів  в межах населеного пункту

Вулиці та дороги

Передбачається благоустрій та реконструкція усіх існуючих вулиць, проїздів під’їздів і тупиків, створення на усій вулично-дорожній мережі асфальтованого покриття.

Пропонується вдосконалення існуючої дорожньої системи, з врахуванням оптимального вертикального планування.

Гаражі, автостоянки

Для житлового фонду села в якому переважна частка забудови садибного типу, потреба в місцях постійного зберігання  індивідуальних автомобілів відсутня.

2.8. Напрями розвитку інженерної інфраструктури

# 2.8.1. Водопостачання

Існуюче положення

На даний час водопостачання с. Заброди здійснюється від водозаборів підземних вод, існуючих колодязів, що знаходяться на території села.

Мережа каналізації в с. Заброди відсутня, представлена вигребами біля кожної забудови.

Чисельність населення, що проживає на даній території садибної забудови складає 571 жителів.

Проектні рішення

В основу розробки схеми прийнято наступне:

- подача води питної якості на господарсько-питні потреби населення і полив зелених насаджень - норми водоспоживання прийняті згідно ДБН В. 2.5-74:2013;

- водопровідна господарсько-питна мережа проектується кільцевою низького тиску;

- існуюча садибна забудова і перспективна забудова нового будівництва - одноповерхова;

- прогнозна чисельність населення, що проживає на даній території садибної забудови складе 730 жителів;

- вільний напір у водопровідній мережі для одноповерхової забудови - 10м;

- категорія надійності подачі води –III згідно ДБН В. 2.5-74:2013.

Розрахунок витрат води на водопостачання наведено у таблиці 8.

Таблиця 8

| №п\п | Споживачі | Кіл. | Норма водоспоживання, л/доб | Коефіцієнт добової нерівномірності | Водоспоживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qср.доб. м3/доб | Qмакс.доб. м3/доб |
| Населення |
| 1 | Населення, яке проживає в будинках з водокористуванням з водорозбірних колонок | 210 | 60 | 1,3 | 12,6 | 16,38 |
|  | з ваннами та місцевими водонагрівачами | 355 | 150 | 1,3 | 53,25 | 69,225 |
|  | Свині, козы, голів | 91 | 25 | 1,3 | 2,275 | 2,9575 |
|  | Птахи, кроли, шт | 1422 | 1 | 1,3 | 1,422 | 1,8486 |
| Всього | 69,547 | 90,4111 |
| Всього з неврахованими витратами 10%: | 76,5017 | 99,45221 |

Дебіт проектних свердловин повинен бути достатній для задоволення потреб села.

Зберігання пожежного запасу можливо у чотирьох водонапірних баштах.

Необхідно виконати умови для артезіанських свердловин з обладнанням їх бактерицидними  установками  для знезараження питної води.

Схема водопостачання прийнята наступна:

- вода з водозабірної свердловини заглибним насосом по водоводу I підйому подається у водонапірну башту і потім надходить в мережу водопроводу села. Водопровідна мережа села проектується  довжиною 18200м, діаметром 100мм від водонапірних башт.

В високих частинах передбачається колодязі с вантузами, для випуску повітря.

На мережі встановлені пожежні гідранти.

2.8.2. Водовідведення

Мережі каналізації

Існуюче положення

Централізоване каналізування в селі Заброди  відсутнє. В садибах виконанні індивідуальні вигреби. Вигреби виконані без проекту, для запобігання забруднення підземних вод необхідно виконати гідроізоляцію вигребів. Також рекомендовано виконати локальні очисні споруди для стічних вод, щоб запобігти надалі забрудненню підземних вод і поліпшити екологічну обстановку.

Відведення побутових стічних вод рекомендується у локальні очисні споруди «BIOTAL» продуктивністю від 1.5 м3 до 25м3. Санзона очисних споруд «BIOTAL» продуктивністю від 1.5 м3 до 5м3 становить 5м., згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної єкспертизи № 05.03.02-04/59006 від 24.09.2014р. (див. додатки).

Стоки, очищенні у локальних очисних спорудах відводяться у резервуари накопичувачі. Очищенні стоки з резервуарів накопичувачів вивозяться асинізаторськими автомобілями у очисні споруди в м. Богодухів.

Місця підключення та заходи , які пов’язані з підключенням до мереж визначається на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов відповідних служб.

Остаточне рішення щодо локальних очисних споруд пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

Оскільки на території села розташоване  сільськогосподарське підприємство необхідно передбачити локальні очисні споруди для виробничих стоків та окрему каналізаційну мережу. Проектування очисних споруд виконують згідно ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та за галузевими документами. Очисні споруди виробничої каналізації промислового підприємства можуть бути розташовані на промисловому майданчику цього підприємства або на окремому майданчику, відведеному для одного підприємства або групи підприємств (з організацією санітарно-захисних зон відповідно до 17.1 ДБН В.2.5-75-2013). Стоки, очищенні у очисних спорудах відводяться у резервуари накопичувачі. Очищенні стоки з резервуарів накопичувачів вивозяться асинізаторськими автомобілями у очисні споруди в         м. Богодухів.

Поверхневі стічні води на даних підприємствах можуть містити горючі рідини та масла з автомобілів, тому генеральним планом передбачається встановити на в’їзді та виїзді автотранспорту на підприємство бензомастиловловлювачі.

Місця підключення та заходи, які пов’язані з підключенням до мереж визначається на наступних стадіях проектування згідно з технічними умовами відповідних служб.

Необхідна потужність промислових очисних, нормативні розриви від будівель визначаються на наступних стадіях проектування за технічними умовами. Усі проектні рішення повинні бути схвалені відповідними органами, згідно чинного законодавства.

Докладний розгляд цих заходів, а також можливість будівництва мереж каналізації і очисних споруд, необхідні розрахунки здійснюються на наступних стадіях проектування за технічними умовами. На наступних стадіях від усіх мереж каналізації, очисних і локальних споруд (у відповідності до їх потужності), згідно вимог чинного законодавства, необхідно визначити та додержуватися нормативних розривів між будівлями та спорудами, тощо.

Дощова каналізація.

Відведення дощових та снігових вод з території села,  пропонується здійснювати за допомогою відкритої водовідвідної мережі (згідно п.6.3 ДБН В. 2.5.75-2013) по поверхні з використанням лотків проїзної частини, згідно п. 5.2.2 ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012.

Для очищення дощової каналізації передбачається механічна очистка (відстійні колодязі) та бензомаслоуловлювачі для зниження концентрації нафтопродуктів до нормативних. Очисні споруди повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Згідно водного кодексу України (стаття 70) - Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

У зимовий період можна передбачати вивезення частини снігу зі складуванням його на снігозвалищах за межами села.

Відведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничої зони сільських поселень слід здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об’єктів. Сільськогосподарські підприємства необхідно обладнувати очисними спорудами зливової каналізації. Відстань від очисних споруд зливової каналізації до меж житлової забудови визначається розрахунковим шляхом, але вона не може бути менше за 100 м.

Для існуючого сільськогосподарського підприємства, а також для проектуємих сільськогосподарських підприємств необхідно передбачити очисні споруди зливової каналізації. Відведення очищених стічних вод пропонується через водовідвідний укріпленний лоток у струмок, який є постійним та не пересихає.

2.8.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка сільського населеного пункту, яка повинна включати в себе:

- збір, транспортування, знешкодження і утилізація всіх видів відходів;

- організація збору та видалення вторинної сировини;

- прибирання територій від сміття, снігу, миття удосконалених покриттів.

Для сільських поселень державні будівельні норми встановлюють доцільність комбінованої системи санітарної очистки від твердих побутових відходів у вигляді:

- планово-подвірної - для громадського центру і багатоповерхової забудови;

- планово-поквартирна - для зони індивідуальної садибної забудови.

Крім того, Законом України Про відходи визначено ряд основних напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів. З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.

Вказана Методика передбачає, що технологічні схеми роздільного збирання побутових відходів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням річної норми надання послуг з вивезення побутових відходів, складових, що входять до побутових відходів, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за компонентами, що входять до складу твердих побутових відходів, які відображаються у відсотках від їх загальної маси або об'єму та визначаються шляхом проведення вимірів у населеному пункті протягом чотирьох сезонів року, відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 №259.

Враховуючи вищевикладене, а також те що більшість території села складається з індивідуальної садибної забудови, проектним рішенням пропонується запровадження централізованої планово-квартирної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття.

Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при середньо добовій температурі -5 град. С і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5 град.С) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).

Державними будівельними нормами передбачені показники накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності від ступеня благоустрою.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів по селу будуть приймати наступні значення:

Кількість     Річна норма    Розрахункове накопичення

відходів       твердих побутових відходів,

т/рік/чол

Загальна кількість

по населеному                   730 чол.    300кг/чол.                     219,0 т/рік/чол

пункту з врахуванням

громадських будівель,

чол.

Для тимчасового зберігання твердих побутових відходів (ТВП), рекомендується розміщення (при їх відсутності у достатній кількості) проектованих майданчиків обладнаних спеціальними контейнерами (сміттєзбірниками). Докладний розгляд цих заходів, точний розрахунок потреб, необхідність і можливість розміщення нових майданчиків для тимчасового зберігання ТВП, а також більш точні розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів, здійснюється на наступній стадії проектування при розробленні спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту.

Санітарна очистка території

Існуюча схема санітарної очистки села Заброди включає збір та вивезення твердих побутових відходів на існуючий зовнішній регіональний полігон. На території села відсутні сміттєпереробні підприємства, сміттєсортувальні станції, несанкціоновані звалища, пункти прийому вторсировини, склади пестицидів, агрохімікатів, несанкціоновані сміттєзвалища.

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється спецавтотранспортом комунального  підприємства Богодухівського району та м. Богодухів  за договорами на Богодухівський міський полігон відходів, що знаходится поблизу м. Богодухів на відстані приблизно 0,5 км. на північ від      м. Богодухів.

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме:

- мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше 20 м;

- величина радіуса обслуговування -   не більше 100 м;

- можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року;

- розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і прий маються площею ві д 9 до 45м2;

- періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

Розміщення ділянок для знешкодження сміття на території населеного пункту не передбачається.

Таким чином проектними рішеннями пропонується виконати та удосконалити наступні заходи по санітарній очистці території сільського поселення:

- розробити спеціалізовану схему санітарного очищення населеного пункту з уточненням заходів, спрямованих на поліпшення його екологічного і санітарного стану;

- організувати централізованої планово-регулярної системи (за графіком) санітарного очищення населеного пункту;

- організувати для існуючої садибної забудови застосувати планово-поквартирну систему збирання побутових відходів;

- облаштувати спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТВП, в достатньої кількості. Місця розташування контейнерних майданчиків з твердим покриттям, на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а для території проектної садибної забудови -  у складі проектів детальних планів цих територій;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- організувати своєчасний збір і вивезення ТПВ сміттєвозами, які повинні бути оснащені відповідним спецобладнанням та бути герметичними, до місць їх утилізації.

2.8.4. Газопостачання та теплопостачання

Основні положення проектування.
В основу розробки схеми прийнято наступне:
- подача природного газу на господарські потреби;
- норми споживання газу  прийняті згідно ДБН В.2.5-20-2001 п.3.3;
- мережа газопостачання прийнята тупиковою низького тиску;
- існуюча садибна забудова і перспективна забудова нового будівництва - одноповерхова;

- прогнозована чисельність населення, що проживає на даній території садибної забудови складе 700 жителів.

Розрахункові витрати газу

Розрахунки з газопостачання виконано згідно норм для сільських населених пунктів згідно з ДБН В 2.5-20-2001.

Розрахунок витрат газу наведено у таблиці 4.1

Таблиця 4.1

| № п\п | Споживачі | Кіл. людей | Обладнан. | Норма витрат газу, м3/год | Коеф. нерівномір. | Всього , м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення, яке проживає в будинках з газопостачанням | 55 (будинків) | ПГ-4 ВПГ котел | 1,2 2,1 1,0 | 0,2 0,2 0,85 | 165,5 |
| 2 | Пождепо на 2 авто | - | котел | 2,37 | 0,9 | 2,37 |
| 3 | Готель F= 270 м2 | 5 | ВПГ котел | 3,1 3,57 | 0,3 0,9 | 4,15 |
| 4 | Дитячий садочок, F= 300 м2 | 22 | ВПГ котел | 2,1 2,7 | 0,2 0,9 | 2,85 |
| 5 | Підпрємтсво побутового обслуговування, F= 300-1200 м2 | 8 | ВПГ котел | 2,1 9,77 | 0,5 0,9 | 11,87 |
| 6 | Підприємство харчування F= 170-700 м2 | 33 | ВПГ котел | 2,1 9,8 | 0,5 0,9 | 11,9 |
| 7 | Магазин продовольчих та непродовольчих товарів F= 250 м2 | - | котел | 3,56 | 0,9 | 3,56 |
|  | Всьго +10% |  |  |  |  | 222,5 |

| № п\п | Споживачі | Кіл. | Норма витрат газу м3/рік | Загальна кількість витрат, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення, яке проживає в будинках з газопостачанням | 55 | 250 | 13750 |
| 2 | Пождепо на 2 авто | - | 250 | 250 |
| 3 | Готель F= 270 м2 | 5 | 250 | 1250 |
| 4 | Дитячий садочок, F= 300 м2 | 22 | 250 | 5500 |
| 5 | Підпрємтсво побутового обслуговування, F= 300-1200 м2 | 8 | 250 | 1000 |
| 6 | Підприємство харчування F= 170-700 м2 | - | 250 | 250 |
|  | Всьго +10% |  |  | 24200 |  | 222,5 |

Джерело газопостачання

Існуючою схемою газопостачання Богодухівського району передбачено газифікація с. Заброди від існуючого ШРП.

Проектна схема газопостачання

Схема газопостачання прийнята наступна:

- від існуючого ШРП с. Заброди по вулицях села проходить існуючий газопровід тиском 0,03 МПа.

- приєднання помешкань здійснити через домові регулятори (КДРД).

Теплопостачання планується від індивідуальних газових та електричних котлів.

2.8.5. Електропостачання

Згідно з виконаним обстеженням електромереж села Заброди Богодухівського району Харківської області, виконаного ПП «Земстройпроект», джерелом електропостачання є існуюча ВЛ10 кВ і 4 трансформаторних підстанції 10/0,4 кВ, три з яких знаходяться на території села.

У зв'язку з перспективним розвитком села, збільшенням житлової забудови, додаванням фермерських господарств та будівель громадського призначення, електричне навантаження збільшиться.

Розрахунок збільшення потужностей електроенергії

- Навантаження проектованого житла: 55×1,18 = 64,9 кВт,  де:

1,18 кВт -  питоме розрахункове навантаження житла 1-го виду І-го рівня електрифікації згідно ДБН В.2.5-23-2010, табл. 3.1, п.1.1(методом інтерполяції);

55  – кількість нових житлових будинків на перспективу.

- Електроосвітлення вулиць  (довжина   4 км), проектованого парку та  шкільного спортивного майданчику:  60х0,05 = 3,0 кВт,  де:

60  – кількість опор;

0,05  – потужність світильників.

- Сільські господарства (склади) – 5кВт (встановлена потужність)

- Дитячий заклад на 22 місця: 0,45х22=9,9 кВт, де:

0,45  – питоме розрахункове навантаження згідно ДБН В.2.5-23-2010, табл. 3.15;

- – кількість місць.

- Будинок побуту на 8 робочих місця: 0,60х8=4,8 кВт, де:

0,60  – питоме розрахункове навантаження згідно ДБН В.2.5-23-2010, табл. 3.15;

8 – кількість місць.

- Готель на 5 місць: 0, 35х5=1,75 кВт, де:

0,35  – питоме розрахункове навантаження згідно ДБН В.2.5-23-2010, табл. 3.15;

- – кількість місць.

- Їдальня: 0,8х33=26,4 кВт, де:

0,8  – питоме розрахункове навантаження згідно ДБН В.2.5-23-2010, табл. 3.15;

- – кількість місць.

- Магазин продовольчих і непродовольчих товарів:0,15х100=15 кВт, де:

0,15  – питоме розрахункове навантаження згідно ДБН В.2.5-23-2010, табл. 3.15;

100– площа торгівельної зали.

Загальне додаткове розрахункове навантаження:

64,9+3,0+(9,9+5+4,8+1,75+26,4+15)х0,8=118 кВт ≈ 120 кВт, де:

0,8 – коефіцієнти одночасності

Категорія електропостачання – III.

У відповідності з ТУ № 07-45Р/03-8 від 02.01.2018 р. АК «Харківобленерго» є можливість приєднання потужностей перспективної забудови села Заброди до електричних мереж АК «Харківобленерго».

Електроосвітлення вулиць , парку та стадіону, електропостачання будівель громадського призначення, розташованих по всій території села, виконується від існуючих ПЛ 0,4 кВ відгалуженням від опор ізольованим дротом СИП розрахункового перетину.  При наявності пошкоджених або зруйнованих опор ПЛ 0,4 кВ необхідно провести їх ремонт або заміну. Всі існуючи відгалуження к будівлям, які виконані  неізольованими дротами, мають бути замінені на ізольовані дроти СИП розрахункового перетину.

2.8.6. Мережі зв’язку

На території села, а також на поряд розташованій території немає РТО, в тому числі базових станцій стільникового зв’язку (згідно наданих вихідних даних).

Надання послуг телефонного зв'язку для жителів здійснюється за допомогою встановленого у населеному пункті відповідного обладнання. В рамках реалізації державної програми здійснюється перехід на цифрове ефірне телевізійне та радіомовлення з супутнім збільшенням кількості трансльованих каналів і поліпшенням їх якісних характеристик.

Відділення зв’язку на території населеного пункту не існує.

У  зв’язку з подальшим  розвитком  населеного  пункту, необхідно  передбачити удосконалення та подальший розвиток відповідних систем телекомунікації та зв’язку. На території села Заброди передбачається побудувати  малі  архітектурні  форми  і  встановити  там розподільні шафи (РІП) з обмеженим доступом сторонніх осіб.

Передбачається прокласти телефонний кабель необхідної ємності в існуючій та проектній телефонній каналізації від АТС.

Передбачається прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РІП до будинків та споруд.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати в ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови.

Радіофікація - передбачається будівництво проводом РМ ПЗЗП 1x2x1,2 розподільної фідерної   лінії   від    існуючого    радіовузла.

2.9. Рекреаційні території, благоустрій і озеленення

Системі зелених насаджень належить найважливіша роль у формуванні комфортного середовища. Будучи одним з головних елементів природно екологічного каркаса, насадження виконують рекреаційну функцію, є визначальним фактором поліпшенім мікроклімату і санітарно-гігієнічних умов. Своє призначення вони можуть успішно здійснювати, лише складаючи єдину безперервну систему, що об'єднує насадження всіх функціональних зон села.

Село Заброди має високі можливості ефективного вирішення озеленення шляхом поєднання природних особливостей і введенням зелених насаджень в архітектурно-планувальну структуру.

Розвиток комплексної системи озеленення території населеного пункту заплановано з метою оздоровлення повітряного середовища, охорони водойм від забруднення, охорони ґрунтів від процесу ерозії.

З урахуванням природного оточення в планувальній організації села пропонуються наступні заходи по розвитку і удосконаленню рекреаційних територій:

- виділення ділянки (орієнтовна площа 4,5 га) в центральній частині населеного пункту для організації рекреаційної зони активного відпочинку. Це територія загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення. Територія має бути забезпечена високим рівнем благоустрою, постійними спорудами для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об’єктів супутніх видів активності;

- поліпшення рівню озеленення та благоустрою існуючих на території населеного пункту рекреаційних територій загального користування (озеленення вулиць, адміністративних та громадських закладів, тощо);

Розподіл зелених насаджень загального користування слід  вирішувати  рівномірно  по всій території з ув'язкою між собою окремих масивів озеленених вулицями. Таким чином, формується гнучка планувальна структура озеленення, що забезпечує пропорційний розвиток насаджень всіх функціональних зон і стійкі зв'язки між ними і природним оточенням.

Таким чином генеральним планом передбачається благоустрій та розвиток існуючих рекреаційних територій, основним завданням яких є поліпшення мікроклімату і створення на території села сприятливих санітарно-гігієнічних умов для проживання.

Розміщення зони відпочинку сільського населення передбачено відповідно до порядку використання рекреаційних земель на ландшафтно-рекреаційних територіях населеного пункту. Переважно дислокація проектної зони це територія біля існуючого струмка.

Пляжі

Під час вибору місця розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинків, споруд і території пляжу треба враховувати наступне:

- розміщення об’єкту з урахуванням затвердженої містобудівної документації тільки у відведених місцях, узгоджених установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби згідно з санітарним законодавством;

- можливість забезпечення централізованого водопостачання та каналізування об’єкта відповідно до вимог;

- можливість виникнення несприятливих і небезпечних геологічних процесів (зсуви, обвали тощо);

- розташування автостоянки за межами 100-метрової смуги відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018.

- провести додаткові дослідження дна акваторії та його рельєфу, дослідження якості води, тощо.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою пляжів має включати: тверді види покриття проїзду, комбіновані види покриття доріжок, озеленення, громадські вбиральні, лави, урни, контейнери для збирання побутових відходів, медичний пункт, рятувальна станція, обладнання пляжу (навіси від сонця, лежаки, кабінки для переодягання тощо), обладнання для паркування велосипедів.

Залежно від висоти берегового уступу (крутості схилу) за наявності технічних можливостей, усі пляжі населеного пункту треба обладнати пристроями, що забезпечують вільний доступ маломобільних груп населення до зони відпочинку (пандуси, підйомники, рельєфні доріжки зі зміненим покриттям для інвалідів з вадами зору, перила тощо).

2.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій

Інженерне підготовлення територій генерального плану здійснюється з метою створення оптимальних санітарно гігієнічних і мікрокліматичних умов, підготовки території під будівництво доріг, вирівнювання поверхні ділянок по проектним відміткам, що пов’язано з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод. Проектні рішення враховують інженерні та архітектурно-планувальні вимоги.

Територія населеного пункту досить рівна з наявністю схилів до Забродівського водосховища. Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 153,00 м до 132,00 м.

Проектом передбаченно максимальне збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Генеральним планом передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць та в характерних місцях;

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах і тротуарах, які регулюють швидкість води і виключають ерозію ґрунтів на прилеглих територіях;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних насаджень;

- створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів;

- забезпечення відстаней видимості в плані.

Поздовжні ухили вулиць та проїздів запроектовані в межах від 5%о до 41%о. У зв’язку з відсутністю ухилів понад 80%о спеціалізоване дорожнє покриття не передбачається. В зимній період рекомендується посипати проїзну частину засобами для уникнення обледеніння.

Поперечні профілі вулиць та проїздів прийняті з влаштуванням бортового бетонного каменю та без нього. Ширина проїзної частини вулиць 7 м. та 3,5 м на проїздах. На другорядних житлових вулицях. Тротуари 2,25 м. та 1,5 м. Поперечні ухили проїзної частини та тротуарів прийняті 20%о.

Відведення дощових та талих вод з доріг і проїздів передбачається відкритого типу.

2.11. Стан навколишнього природного середовища  та заходи

щодо його охорони

Проектом передбачено закриття всіх кладовищ на території села зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м, та резервування території на діючому кладовищі (0,1га)  для потреб села Заброди  в селі Лозова на відстані 2 км. від села Заброди по дорозі загального користування.

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- ведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) і передбачається озеленення смугами зелених насаджень;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.

Згідно вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» Територія санітарно-захисної зони має бути розпланованою та упорядкованою. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м - 40%.

З боку сельбищної території необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м - не менше 20 м.

Згідно наданої вихідної інформації від Служби автомобільних доріг у Харківській області №2765/04/01 від 14.11.2017р. В межах села Заброди Богодухівського району Харківської області проходить автомобільна дорога загального користування місцевого значення Заброди-Філатове-Мерло, протяжністю – 3,5 км, IV категорія.

Враховуючи вищезазначене встановлюється обмеження від бровки земляного полотна дороги до проектованої житлової забудови та садівницьких товариств, яке складає 50 м, при забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря та рівнів шуму.

Для захисту від шуму та загазованості вздовж дороги загального користування передбачити смугу зелених насаджень шириною не менше 10м.

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю встановлені згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зеленими насадженнями.

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- озеленення території села.

3) Заходи, що покращують стан водного басейну:

- визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;

- розчищення джерел та інженерний благоустрій територій навколо них;

- інженерний благоустрій села, санітарне очищення;

- організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж річки, ставків та їх озеленення.

- опорядження та облаштування заболочених понижених територій, що сприятиме зниженню потенційної небезпеки анафелогенності території.

Заходи з охорони навколишнього середовища

З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний кожен вид господарської діяльності. До моменту здійснення проекту необхідно провести оцінку стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу містобудівного освоєння території, відмітити очікувані негативні зміни та розробити обгрунтовані заходи для запобігання ускладненням.

Генеральним планом передбачається комплекс заходів щодо збереження водойм і охорони їх від забруднення, а саме:

- створення прибережних захисних смуг;

- впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених Водним Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих поблизу водних об’єктів в межах сільської ради.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок і навколо водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються навколо водойм уздовж урізу води шириною:

- ставки площею менше 3 гектарів -  25 м;

- ставки, площею понад 3 гектари, водосховище  -  50 м.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах вздовж річок, навколо водойм забороняється:

1) Розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво та городництво;

2) Зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) Влаштування літніх таборів для худоби;

4) Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) Влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть  експлуатуватись,  якщо при цьому не порушується її режим. (згідно статті 61. Земельного кодексу України)

Будівлі та споруди, що на момент проектування знаходяться у прибережній захисній смузі, по мірі зносу будуть винесені з меж прибрежних захисних смуг.

Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Житлова забудова, що під час проектування розміщенна у прибрежно-захисних зонах обмежується планом зонування, що не дозволяє нове будівництво та капремонт з добудовою без спеціальних погоджень відповідних служб, а також регламентує заходи для зменшення впливу джерела невідповідності, або винесення житлової забудови із зони впливу обмежень.

У межах села прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням  конкретних умов, що склалися, а саме:

1) В межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для ведення особистого сільського господарства, які попадають в межі прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання -  сінокосіння;

2) У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно передбачати за межами прибережної захисної смуги.

3) в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, які попадають в межі прибережної захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття доріжок та під’їздів, а на відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних трав з вкрапленням декоративних дерев;

Відповідно до статей 9, 87 Водного кодексу України облаштування прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм входить до компетенції міських, районних рад, тобто необхідно виконати проект і оформити відповідну документацію прибережної смуги в межах населеного пункту.

Встановлення режиму санітарно-захисних зон водозаборів

На існуючих водозаборах не визначені межі зон санітарної охорони водних об’єктів проектами землеустрою.

Генеральним планом передбачено розміщення чотирьох артезіанських свердловин водозабору, для задоволення у повному обсязі потреб у питній воді існуючої та проектуємої житлової забудови, існуючої та проектуємої громадської забудови, а також промислових та комунальних об’єктів села Заброди та поряд розташованих сіл, що підпорядковуються Забродівській сільській раді. Дві свердловини, що знаходяться біля вул. Молодіжна пропонується використовувати для потреб села Заброди, а також для потреб сіл Новоселівка та Лозова. Свердловину, що розташовується біля пров. Польовий пропонується використовувати в першу чергу для потреб перспективної промислової забудови, яка пропонується генеральним планом по провулку Польовий. Свердловину, що розташовується біля вул. Східна пропонується використовувати для потреб східної частини села Заброди, а також для потреб поряд розташованого села Філатове.

Місця розміщення свердловин обрані виходячи з наявних вільних територій села та рівномірному віддаленню один від одного, а також враховуючи складний рельєф села. Також місця розміщення обрані враховуючи віддаленість від об’єктів, які можуть причинити забруднення джерел водопостачання.

На теріторіях за межами населеного пункту, у радіусі 500 м від артезіанських свердловин не розташовуються об’єкти, що можуть спричинити забруднення підземних джерел водопостачання, а саме: скотомогильники, полігони твердих промислових і побутових відходів, мулові ставки, об’єкти сільськогосподарського призначення (гноєсховища, силоносні траншеї, твариницькі ферми та пташники) кладовища, склади паливно-мастильних матеріалів, отрутохімікатів і мінеральних добрив, накопичувачі промислових стічних вод, шламосховища та інші хімічно та мікробно небезпечні об’єкти.

Згідно п.15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відсані:

- для захищених – 30м;

- для недостатньо захищених – 50м;

Згідно п.15.2.1.4 ДБН В.2.5-74:2013 межі другого поясу ЗСО підземного джерела водопостачання повинна визначатись гідродинамічними розрахунками з урахуванням архітектурно-будівельного кліматичного району.

Згідно п. 15.2.1.5 межі третього поясу ЗСО підземного джерела водопостачання визначається розрахунком, коли враховується час проходження хімічного забруднення води до водозабірної споруди, який повинен бути більше прийнятого терміну експлуатації водозабірної споруди, але не менше ніж 25 років.

В генеральному плані попередньо приймаємо розміри першого поясу ЗСО 30 м. Розміри поясів ЗСО неохідно визначити проектом зон санітарної охорони водозабору, згідно чинного законодавства України.

Необхідні першочергові заходи:

- у відповідності до вимог пункту 5.14 СНиП 2.04.02-84 необхідно провести тампонаж недіючих (незадіяних) свердловин на водозаборах;

- проведення санітарно-оздоровчих заходів щодо приведення якості та безпечності питної води у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

- розробити технологічні регламенті виробництва питної води по кожному водопроводу з описом технологічного процесу виробництва питної води;

- визначити межі зон санітарної охорони водних об’єктів проектом землеустрою;

- визначити І, II і III зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання (свердловин, колодязів тощо) та дотримуватися режиму їх використання;

- об’єкти водопостачання, їх елементи підлягають обов’язковій паспортизації.

2.12. Режими використання об'єктів нерухомості в межах зон дії планувальних обмежень

• На територіях, що знаходяться в санітарно-захисних зонах режим використання об'єктів нерухомості та межі поширення зони визначаються  органами санітарно-епідеміологічного та екологічного нагляду на основі санітарних, екологічних та державних будівельних норм, містобудівної документації.

• На територіях, що знаходяться в межах прибережних захисних смуг, охоронних зонах об'єктів природно-заповідного фонду, режим використання об’єктів нерухомості визначають органи екологічного нагляду, управління водного господарства на основі Водного Кодексу України, відповідно до їх компетенції.

• На територіях, де поширені несприятливі інженерно-геологічні умови, режим використання визначають підприємства та організації, в компетенцію яких входять питання з інженерного захисту території на основі діючих  нормативних документів.

• На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання визначають інженерно-комунальні служби на основі діючих нормативних документів.

• На територіях, де згідно з містобудівною документацією об’єкти змінюють свою функцію і знаходяться в зоні реконструкції чи нового будівництва, режим використання та забудови, основні параметри забудови визнається органами архітектури і містобудування на основі чинних законодавчих і нормативних актів, будівельних норм, містобудівної  документації.

Обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва на території санітарних, захисних та санітарно-захисних зон встановлюється в цілях забезпечення необхідних гігієнічних норм вмісту забруднюючих речовин у атмосфери, зменшення негативного впливу підприємств, транспортних комунікацій, ліній електропередач на оточуюче населення, факторів фізичного впливу -  шуму, електромагнітних хвиль.

Організацію санітарно-захисних зон для об'єктів слід здійснювати відповідно до вимог, встановлених ДСП-173-96 (держані санітарні правила планування та забудови населених пунктів).

В цілях забезпечення безпеки населення навколо об'єктів, що є джерелами впливу на довкілля і здоров'я людини, встановлюється спеціальна територія з особливим режимом використання: санітарно-захисна зона.

Згідно із зазначеним режимом використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва на території СЗЗ, межі яких відображені на схемі містобудівного зонування в частині відображення меж зон з особливими умовами використання території, в частині меж зон виділяються по екологічним вимогам, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам.

Захисне озеленення санітарно-захисних зон має займати розрахункову площу (з розрахунку по ширині зони).

Згідно вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» Територія санітарно-захисної зони має бути розпланованою та упорядкованою. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м - 40%.

З боку сельбищної території необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м - не менше 20 м.

Санітарно-захисна зона або якась її частина не може розглядатися як резервна територія об'єкта і використовуватися для розширення території зі збільшення розміру санітарно-захисної зони.

Житлова забудова, що під час проектування розміщенна у санітарно-засисних зонах обмежується планом зонування, що не дозволяє нове будівництво та капремонт з добудовою, а також регламентує заходи для зменшення впливу джерела невідповідності (СЗЗ чи інших обмежень), або винесення житлової забудови із зони впливу обмежень.

Будівлі та споруди які на момент проектування знаходяться у санітарно-захисних зонах, по мірі зносу повинні бути винесені за межі санітарно-захисних зон.

2.13. Санітарно-захисні, охоронні зони та інші обмеження від інженерних комунікацій

У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі (водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання та ін.) необхідно забезпечити санітарними та охоронними зонами щоб уникнути пошкоджень, аварій та інших можливих несправностей та нещасних випадків.

На території села, а також на поряд розташованій території немає РТО, в тому числі базових станцій стільникового зв’язку, згідно наданої замовником інформації (лист №02-26/24 від 12.01.2018 п.9), а також згідно затвердженої топогеодезичної зйомки.

В межах встановлених обмежень проектованих мереж газопроводу забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу, автошляхів, першу категорію та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними розрахунками  відповідно  діючих нормативних документів.

Відстані від найближчих інженерних мереж наведено в таблиці розривів до житлових і громадських будівель, згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 додаток И.2.

2.14. Перспективні заходи щодо реалізації та дотримання нормативних обмежень генерального плану

У межах реалізації генерального плану с. Заброди Богодухівського району Харківської області (термін реалізації складає 15-20 років) необхідно вжити заходи для відповідності сучасному законодавству, а також для поліпшення стану навколишнього середовища, а саме:

- закрити всі кладовища на території села з метою зменшення санітарно захисної зони кладовища з 300 метрів до 100 метрів, або передбачити винос житлової, громадської та іншої забудови з меж санітарно-захисної зони, згідно вимог п. 5.10, 5.12 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173;

- після закриття кладовищ провести ліквідацію (винос) усіх кладовищ на території населеного пункту з метою дотримання вимог п. 5.10, 5.12 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173;

- забезпечити виробничу зону очисними спорудами зливової каналізації з дотриманням санітарно-захисної зони очисних споруд, яка становить 100м, згідно вимог п. 7.2 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173;

- забезпечити існуючу виробничу зону каналізаційними мережами та очисними спорудами виробничих стоків, згідно вимог р.7 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173;

- проектна виробнича зона розрахована на підприємства V класу санітарної класифікації з санітарно-захисною зоною 50м, розміщення виробничих підприємств іншої санітарної класифікації на цих ділянках забороняється;

- забезпечити проектну виробничу зону каналізаційними мережами та очисними спорудами виробничих стоків, згідно вимог р.7 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173;

- встановити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання, згідно вимог р.15 ДБН В.2.5-74:2013

- забезпечити дотримання відстані від бровки земляного полотна автомобільної дороги до житлової забудови по вул. Центральна, яка є дорогою загальної мережі IV категорії (згідно вихідних данних від Укравтодор №2765/04/01 від 14.11.2017). Для захисту від шуму і загазованості вздовж дороги слід передбачити смуги зелених насаджень шириною не менше 10м. згідно вимог п. 5.25 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173;

- забезпечити винос існуючих об’єктів, що знаходяться у прибрежній захисній смузі, які порушують її режим, згідно вимог статті 89 «Водного кодексу України»;

- забезпечити усіма нормативними розривами інженерні мережі, згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

2.15. Пропозиції щодо заходів збереження пам’яток культурної спадщини

На території генерального плану знаходяться 2 об’єкти культурної спадщини:

- Пам’ятка історії місцевого значення – Братська могила, поховано 182 воїна (скульптура «Воїн з вінком»). Об’єкт взято на державний облік Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих від 25.01.1972 № 61 та має охоронний номер 453;

- Пам’ятка історії місцевого значення – Пам’ятний знак воїнам-односельцям, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни. Об’єкт взято на державний облік Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 23.05.1983 №328 та має охоронний номер 1826.

Укласти охоронний договір на пам’ятки культурної спадщини з Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, як органом охорони культурної спадщини (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти (ст. 29 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити збереженість пам’яток на землях, якими вони користуються, та укласти з органами охорони культурної спадщини охоронні договори (ст. 25 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Заборонено змінювати призначення пам’яток, їх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в їх охоронній зоні без дозволу органу охорони культурної спадщини (ст. 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Режим використання території пам’яток історії місцевого значення (охор. №№ 453, 1826)

У межах території пам’ятки історії  встановлюється єдиний режим використання, що відповідає наступним вимогам:

- заборонено змінювати призначення пам’ятки, її частини та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

- заборонено розміщення на пам’ятках та їх території реклами, рекламних щитів, що не відносяться безпосередньо до пам’ятки, інших споруд, що змінюють візуальне сприйняття пам’ятки та заважають її огляду;

- заборонено проводити ремонтні роботи на пам’ятці, її частині та елементах, на її території без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

- дозволяється здійснювати роботи із благоустрою та озеленення території;

- дозволяється прокладання та обслуговування інженерних мереж за умови дотримання трас уже існуючих комунікацій, а також глибини їх залягання;

- допускається проведення туристичних екскурсій;

- забезпечення вільного доступу на територію пам’яток історії та щойно виявлених об’єктів історичної спадщини для органу охорони культурної спадщини та його представників.

2.16. Протипожежні заходи

На теперішній час пожежне депо на території населеного пункту відсутнє. Найближче пожежне депо знаходиться в м. Богодухів. Відстань до об’єктів села Заброди складає 7-10 км.

На півдні від села є лісові насадження, представленні хвойними породами дерев.

Зменшена відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок, при цьому немає присадибних ділянок відстань від яких складає менше 15 метрів до лісових ділянок, згідно п. 15.2.4  ДБН Б.2.2-12:2018.

Виконати додаткове протипожежне облаштування будівель та споруд, що знаходяться ближче за 100 м до хвойних лісових масивів, згідно п. 3.1.10 «Правила пожежної безпеки в лісах України» затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України №278 від 27.12.2004.

Виконати додаткове протипожежне облаштування 15 метрової зони від лісових ділянок.

Виробничі будівлі та споруди, що знаходяться ближче за 100м від хвойних лісових масивів передбачаються до винесення за 100 метрову зону від хвойних лісових масивів.

Рекомендується винос всіх будівель та споруд, що знаходяться ближче за 100м від хвойних лісових масивів.

Генеральним планом передбачено виключення меж сельбищної території села з місць проходження повітряної лінії електропередач напругою 330 кВ, згідно вимог п.11.3.9 ДБН Б.2.2-12:2018.

Генеральним планом передбачено будівництво нового пожежно-рятувального депо ІІ типу на 2 автомобілі.

Пожежне депо розташовано з урахуванням 3 км доступу по дорогах загального користування до будівельта споруди у селі, згідно п. 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2018.

Пожежне депо розташовано з урахуванням 2 км доступу по дорогах загального користування – для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають більше 50 % всієї площі забудови, згідно п. 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2018.

Проектне пожежно депо розміщується на окремій земельній ділянці, що має одну сторону, яка розташована вздовж червоної лінії дороги загального користування, по вул. Центральна.

Вул. Центральна не відноситься до магістральної дороги безперервного руху та магістральної вулиці загальноміського значення безперервного руху.

Відстані від меж ділянки проектної пожежно-рятувальні частини до громадських і житлових будинків більше за 15 метрів, а до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти і лікувальних установ стаціонарного типу – більше за 30 метрів, згідно вимог п. 15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2018.

Виїзди з території пожежно-рятувальної частини на автомобільну дорогу загального користування повинні мати тверде покриття, а повороти мати радіус заокруглення не менше 10,5 м по внутрішньому краю проїзду, згідно вимог п. 15.1.5 ДБН Б.2.2-12:2018.

Виїзди з території пожежно-рятувальних частин обладнати світлофором, згідно вимог п. 15.1.7 ДБН Б.2.2-12:2018.

При будівництві необхідно додержуватись протипожежних відстаней між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості згідно .

При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому числі із будовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з автодрабин або автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Конструкція дорожнього одягу проїздів для пожежної техніки повинна бути розрахована на навантаження від пожежних автомобілів. Тупикові проїзди повинні закінчуватися майданчиками для розвороту пожежної техніки розміром не менш ніж 12 x 12 метрів. Максимальна протяжність тупикового проїзду не повинна перевищувати 150 метрів.

До водойм повинна бути передбачена можливість під'їзду для забору води пожежною технікою у відповідності з вимогами нормативних документів з пожежної безпеки. При наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі 200 м) природних або штучних вододжерел (річки, озера, басейни, градирні тощо) до них повинні бути влаштовані під'їзди з майданчиками (пірсами) з твердим покриттям розмірами не менше 12x12 м. для встановлення пожежних автомобілів і забору води будь-якої пори року. Згідно вимог діючого законодавства звичайна водойма не відповідає вимогам встановленим до пожежних водойм, які є гідротехнічними спорудами, що призначенні для зберігання протипожежного запасу води і входить до комплексу споруд пожежного водопостачання. Для забезпечення відповідності існуючої водойми до нормативних параметрів необхідно передбачати заходи щодо приведення її у належний стан, що відповідає протипожежним водоймам. Повинні бути і влаштовані майданчики (пірси) з твердим покриттям розмірами не меньше 12х12 м для встановлення пожежних автомашин  і забору води будь-якої пори року. У разі необхідності пірси повинні влаштовуватись приймальними колодязями об’ємом від 3м3 до 5 м3. Діаметр трубопроводу, який з'єднує резервуар або водойм}- з приймальним колодязем, слід приймати з умови пропуску розрахункової витрати води на зовнішнє пожежогасіння, але не менше ніж 200 мм. Перед приймальним колодязем на з'єднувальному трубопроводі потрібно встановлювати колодязь із засувкою, штурвал якої слід виводити під кришку люка.

На з'єднувальному трубопроводі з боку водойми потрібно передбачати решітку.

Пожежні резервуари та водойми обладнувати переливними та спускними трубопроводами не потрібно.

Підтримання у належному стані під'їздів до джерел і водозабірних пристроїв покладається на відповідні організації та на органи місцевого самоврядування.

У відповідності до Кодексу цивільного захисту України, забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Дотримання вимог пожежної безпеки у плануванні і забудові території здійснюється відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН В.1.1.7-2016 та іншою нормативною документацією.

Зовнішнє протипожежне водопостачання

Проектними рішеннями забеспечена кільцева система зовнішнього протипожежного водопостачання за рахунок  об'єднання протипожежного і господарсько-питного водопроводу. Діаметр труб водопроводу приймається на наступних стадіях проектування. На проектовані мережі водопроводу  в оглядових колодязях передбачається встановлення пожежних гідрантів з радіусом обслуговування не більше ніж 200 м за наявності пожежноі машини, обладнаной пожежним  насосом або від 100 м до 150 м за наявності пожежних мотопомп.

Пожежні гідранти слід передбачити уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше 2.5м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5м від стін будівель.

Більш детально пожежний водопровід, місця розташування пожежних гідрантів повині розроблятися на наступних стадіях проектування (проект, робоча документація).

Тупикові проїзди повинні закінчуватися майданчиками для развороту пожежноі техніки розміром не меньше ніж 12х12 метрів.

Також забір води для потреб зовнішного пожежогасіння передбачається із існуючих водойм, де повинна бути передбачена пожливість під'їзду для забору води пожежною технікою у відповідності з вимогами нормативних документів з пожежної безпеки. Звичайна водойма не відповідає вимогам встановленним до пожежних водойм, які є гідротехнічними спорудами, що призначенні для зберігання протипожежного запасу води і входить до комплексу споруд пожежного водопостачання. Повинні бути і влаштовані майданчики (пірси) з твердим покриттям розмірами не меньше 12х12 м для встановлення пожежних автомашин  і забору води будь-якої пори року. У разі необхідності пірси повині влаштовуватись приймальними колодязями об’ємом від 3м3 до 5 м3. Діаметр трубопроводу, який з'єднує резервуар або водойм- з приймальним колодязем, слід приймати з умови пропуску розрахункової витрати води на зовнішнє пожежогасіння, але не менше ніж 200 мм. Перед приймальним колодязем на з'єднувальному трубопроводі потрібно встановлювати колодязь із засувкою, штурвал якої слід виводити під кришку люка.

На з'єднувальному трубопроводі з боку водойми потрібно передбачати решітку.

Пожежні резервуари та водойми обладнувати переливними та спускними трубопроводами не потрібно.

Пожежогасіння житлових і громадських будинків передбачається згідно ДБН В.2.5-64:2012 табл.3, табл.4 .

Приймаємо тривалість пожежі – 3 години.

Пожежогасіння будівель виробничого та складського призначення передбачається згідно ДБН В.2.5-64:2012 табл.5.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння при кількості одночасних пожеж (1 пожежа) -10 л/с при забудові будівлями до 2-х поверхів включно, згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського призначення при кількості одночасних пожеж (1 пожежа) -15 л/с при ширині будівлі не більше 60м та об’єму будівлі не більше 5 тис. м3, при ступені вогнестійкості III, згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.5. Необхідний  об'єм води на потреби пожежогасіння виробничої зони зберігається у запроектованих пожежних резервуарах та разрахований на 3-х годинну тривалість гасіння пожежі - Vпож.заг.=1х15х60сек.х60хв.х3 год. = 162.0м3. Приймаємо 2 резервуари по 100м3 кожен.

Необхідний  об'єм води на потреби пожежогасіння громадських та житлових будинків, зберігається у чотирьох водонапірних вежах, згідно ДБН В.2.5-74:2013 п.13.1.5, та разрахований на 3-х годинну тривалість гасіння пожежі при витраті 10л/сек, згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.4:

Vпож.заг.=1х10х60сек.х60хв.х3 год.=108.0м3

Недоторканий  протипожежний запас води у розмірі 108 м3 зберігається в чотирьох водонапірних баштах, разтошованих на території села.

У разі неспроможності досягти необхідну витрату води водонапірними баштами, необхідно використовувати допоміжні методи для підвищення напору води (насоси, насосні станції тощо) до досяжності необхідної витрати.

Більш детально рішення по збаріганню протипожежного запасу води а також рішення, необхідні для досягнення необхідної витрати води розробляються у наступних стадіях проектування (проект, робоча документація).

Основними напрямками перспективного вдосконалення зовнішнього протипожежного водопостачання населеного пункта села Заброди  Богодухівського району Харківської області є:

-будівництво протипожежного водопроводу і водойм;

-пристосування природних водних джерел водопостачання для цілей пожежогасіння.

Всі проектні та існуючі будинки повинні відповідати нормам пожежної безпеки – повинні бути забезпечені безперешкодним проїздом пожежної техніки до місць пожежі, та забезпечені нормативними під'їзди для пожежних машин до житлових, громадських та виробничих будівель і пожежних резервуарів згідно норм пожежної безпеки (під’їзд пожежної техніки з двох сторін до будинків та споруд, тощо).

Повинні бути витримані всі протипожежні відстані між будівлями та спорудами різного призначення у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2018. При новому будівництві необхідно додержуватись протипожежних відстаней між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості та інших вимог.

До будівель і споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений під'їзд пожежних автомобілів: з одного боку - при ширині будівлі або споруди до 18 м, і з двох сторін - при ширині більше 18 м.

Виключити розташування будівель та споруд різного призначення з охоронної зони повітряної лінії електропередач у відповідності до вимог    ДБН Б.2.2-12:2018. Виконати заходи по перенесенню повітряних ліній електропередач та\або змінити на кабельні мережі. Рішення по перенесенню або заміні повітряних ліній повітряних ліній електропередач приймаються на наступних стадіях проектування, та повинні погоджуватись з відповідними службами згідно чинного законодавства.

Ступінь вогнестійкості об’єктів села за експлікацією:

1. Сільська рада – III ступінь вогнестійкості

2. Бібліотека – III ступінь вогнестійкості

3. Пошта – III ступінь вогнестійкості

4. Школа – III ступінь вогнестійкості

5. Дитячий садок – II ступінь вогнестійкості

6. Футбольне поле

7. Фельдшерсько-акушерський пункт – III ступінь вогнестійкості

8. Магазин  – III ступінь вогнестійкості

9. Магазин проект. – II ступінь вогнестійкості

10. Кіоск – II ступінь вогнестійкості

11. Готель – II ступінь вогнестійкості

12. Підприємство громадського харчування – II ступінь вогнестійкості

13. Підприємство побутового обслуговування – II ступінь вогнестійкості

14. Лазня – II ступінь вогнестійкості

15. Нежитлова забудова МВС України – II ступінь вогнестійкості

16. Господарчий двір ТОВ "Трайгон Фармінг Харків" - склади  сільхозпродукції – II, III ступінь вогнестійкості

17. Автоматична телефона станція

18. Пождепо – II ступінь вогнестійкості

19. Пірс для забору води

20. Пожежні резервуари промислової зони

Первинні протипожежні заходи, які необхідно забезпечити для пожежної безпеки в селі Заброди

В рамках реалізації містобудівної документації визначено необхідні заходи для забезпечення пожежної безпеки населеного пункту, а саме:

1. Реалізацію  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  щодо  вирішення  типа організаційно-правових та інших заходів;

1.1 Забезпечення зв'язку й оповіщення населення про пожежу;

1.2 Організацію навчання населення заходам пожежної безпеки та пропаганду в області пожежної безпеки, сприяння поширенню пожежно-технічних знань;

1.3 Установка щитів у громадських місцях з первинними засобами для гасіння пожежі, тощо.

2. Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів комунальної власності, які мають передбачатися в планах і програмах розвитку території,  забезпечення належного стану джерел протипожежного водопостачання, утримання у належному стані засобів забезпечення пожежної безпеки житлових і громадських будівель, що знаходяться в комунальної власності;

3. Забезпечення безперешкодного проїзду пожежної техніки до місць пожежі.

3.1 Забезпечити зручні під'їзди для пожежних машин до житлових, громадських та виробничих будівель і пожежних резервуарів згідно норм пожежної безпеки;

3.2 До річок і водойм повинна бути передбачена можливість під'їзду для забору води пожежною технікою у відповідності з вимогами нормативних документів з пожежної безпеки. При наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі 200 м) природних або штучних вододжерел (річки, озера, басейни, градирні тощо) до них повинні бути влаштовані під'їзди з майданчиками (пірсами) з твердим покриттям розмірами не менше 12 х 12 м. для встановлення пожежних автомобілів і забору води будь-якої пори року.

3.3 Підтримання у належному стані під'їздів до джерел і водозабірних пристроїв покладається на відповідні організації та на органи місцевого самоврядування.

3.4 Проїзди та внутрішньо-майданчикові шляхи повинні мати тверде покриття.

3.5 При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з автодрабин або автопідйомників у будь- яку квартиру чи приміщення. Конструкція дорожнього одягу проїздів для пожежної техніки повинна бути розрахована на навантаження від пожежних автомобілів. Тупикові проїзди повинні закінчуватися майданчиками для розвороту пожежної техніки розміром не менш ніж 12 х 12 метрів. Максимальна протяжність тупикового проїзду не повинна перевищувати 150 метрів.

4) Забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами, інженерних мереж:

4.1. Витримати протипожежні відстані між будівлями та спорудами різного призначення у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2018. При новому будівництві необхідно додержуватись протипожежних відстаней між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості та інших вимог;

4.2 Виключити розташування будівель та споруд різного призначення з охоронної зони повітряної лінії електропередач у відповідності до вимог    ДБН Б.2.2-12:2018. Виконати заходи по перенесенню повітряних ліній електропередач та\або змінити на кабельні мережі. Рішення по перенесенню або заміні повітряних ліній повітряних ліній електропередач приймаються на наступних стадіях проектування, та повинні погоджуватись з відповідними службами згідно чинного законодавства.

4.3. Додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2018. У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі (водоводи, каналізаційні, лінії електропередач, газопроводи, лінії зв'язку) необхідно забезпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та інших можливих несправностей а нещасних випадків.

4.4. Додержуватись відстаней від комплектних трансформаторних підстанцій у відповідності до вимог п.11.3.6 та таб. 15.9 ДБН Б.2.2-12:2018.

4.5.    Виконати додаткове протипожежне облаштування у існуючих будівлях, які знаходяться ближче за 100 м до хвойних лісів.

5. Зовнішнє гасіння пожеж сільських зон передбачити від пожежних гідрантів і резервуарів відповідно до діючих норм та вимог, з урахуванням 200м радіусу обслуговування та прокладання рукавних ліній по дорогах з твердим покриттям у відповідності до вимог п.12.16, п .13.3.4 ДБН В 2.5-74:2013.

На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

## 2.17. Організаційні заходи із реалізації генерального плану

1. Учасниками відносин в сфері дії Генерального плану є сільська рада, її виконавчий комітет, сільський голова, інші структурні підрозділи сільського виконкому та сільської ради, державний орган земельних ресурсів, інші зацікавлені місцеві органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи.

2. З метою дотримання встановленого Генпланом, відповідно до законодавства, порядку забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок  сільська рада:

- розробляє та затверджує містобудівні програми;

- в межах своїх повноважень, визначених законом, приймає рішення щодо відповідного використання певних земельних ділянок у випадках, визначених Генпланом;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.

3. Виконавчий комітет сільської ради (за умови делегування повноважень сільською радою):

- розробляє містобудівні програми згідно Генплану;

- забезпечує організацію виконання Генплану;

- забезпечує контроль за виконанням Генплану;

- готує та вносить на розгляд сільської ради проекти рішень з усіх питань, що передбачені Генпланом;

- інформує населення про зміст, завдання і процедури виконання Генплану;

- в межах компетенції здійснює розгляд спірних питань, що виникають під час виконання Генплану;

4. Спеціалісти виконавчого комітету сільської ради з питань забудови територій:

- здійснюють організаційне забезпечення виконання Генплану, координацію діяльності служб та органів виконавчої влади у сфері дії Генплану;

- готують та надають за письмовим запитом фізичних, юридичних осіб інформацію про переважні, супутні і допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок у кожній зоні;

- надають висновки щодо необхідності спеціальних  погоджень;

- готують висновки (комплексні висновки) щодо відповідності Генплану поданих намірів забудови для надання зацікавленим особам містобудівних умов та обмежень або відмови у їх наданні;

- готують вихідні дані для проектування об'єктів містобудування;

- проводять аналітичні роботи щодо спостереження (моніторингу) процесів забудови та землекористування, розвитку інженерно-технічної інфраструктури, екологічного стану тощо;

- надають зацікавленим особам інформацію, яка міститься в Генплані та затвердженій містобудівній документації;

- виконують інші обов'язки, пов'язані з дотриманням та реалізацією Генплану;

- організовують підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень Генплану;

-  розглядають заяви на отримання необхідних погоджень на відхилення від вимог Генплану;

-  розглядають містобудівну документацію та подає її для затвердження на сесії сільської ради;

-  розглядають інші питання щодо реалізації Генплану.

5. Фізичні та юридичні особи:

- при здійсненні містобудівної діяльності зобов'язані керуватися Генпланом та іншою затвердженою містобудівною документацією;

- мають можливість у встановленому порядку одержувати інформацію про форми власності, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, виконувати згідно цієї інформації передпроектні роботи (містобудівні розрахунки) та надавати їх в якості супроводжувальних матеріалів під час розгляду відповідних питань;

- мають право вимагати від органів влади та інших фізичних і юридичних осіб додержання Генплану;

- мають право інформувати органи місцевого самоврядування, органи влади, інших фізичних і юридичних осіб про порушення, виявлені під час реалізації Генплану.

Розділ 3. Основні показники генерального плану

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 0,571 | 0,72 |
| 2 | Територія в межах села, всього: | га | 243,4 | 261,0 |
| 2.1 | у т.ч.: Житлової забудови: | --//-- | 79,32 | 92,44 |
|  | садибної | --//-- | 79,24 | 90,36 |
|  | багатоквартирної | --//-- | 0,08 | 0,08 |
| 2.2 | Громадської забудови | --//-- | 2,55 | 3,53 |
| 2.3 | Виробничої | --//-- | 2,3 | 7,32 |
| 2.4 | Комунально-складської | --//-- | 1,19 | 1,19 |
| 2.5 | Транспортної інфраструктури: | --//-- | 9,75 | 21,53 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі | --//-- | 9,75 | 21,53 |
|  | транспортних об’єктів | --//-- | 0,0 | 0,1 |
| 2.6 2.7 | Інженерна інфраструктура | --//-- | 0,01 | 0,1 |
|  | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: | --//-- | 31,37 | 44,39 |
|  | у т.ч.: загального користування |  |  |  |
|  | рекреаційного призначення | --//-- | 0,34 | 6,18 |
|  | лісів | --//-- | - | - |
|  | зелених насаджень спеціального призначення | --//-- | - | - |
|  | зелених насаджень загального користування | --//-- | 14,93 | 20,01 |
|  | лугів | --//-- | 16,1 | 18,2 |
| 2.8 | Водних поверхонь | --//-- | 0,25 | 0,25 |
| 2.9 | Сільськогосподарського використання | --//-- | 114,1 | 92,67 |
| 2.10 | Кладовища | --//-- | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир | 17,233 282 | 23,033 340 |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: садибна | --//-- | 17,099 280 | 22,899 338 |
|  | багатоквартирна | --//-- | 0,134 2 | 0.134 2 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 30.2 | 31.6 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 квартир |  | 5.8 58 |
|  | садибне | --//-- |  | 5.8 58 |
|  | багатоквартирне | --//-- |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади | місць | - | 30 |
|  | загальноосвітні школи | --//-- | 60 | 60 |
|  | лікарні | ліжок | - | - |
|  | поліклініки | відвід./зміну | - | - |
|  | амбулаторії | відвід./зміну | 15 | 20 |
|  | пожежні депо | об’єкт пож. авто. | 0 0 | 1 2 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт |
| 6.1 | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 15,0 | 15,0 |
|  | в т.ч.: головні вулиці |  | 3,6 | 3,6 |
|  | основні житлові вулиці | --//-- | 9,3 | 9,3 |
|  | інші вулиці, проїзди | --//-- | 2,1 | 2,1 |
| 6.2 | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 5,69 | 5,69 |
|  | в т.ч.: головні вулиці | км/км2 | 1,37 | 1,37 |
| 6.3 | Довжина подвійного шляху ліній пасажирського транспорту, всього | км | 5,18 | 5,18 |
|  | у т. ч.: автобусу | --//-- | 5,18 | 5,18 |
| 6.5 | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту, загальна | км/км2 | 1,97 | 1,97 |
|  | у т. ч.: автобусу |  | 1,97 | 1,97 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | м3/ добу | - | 99,45221 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | --//-- | - | - |
| 7.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | - | - |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | --//-- | - | - |
| 7.3 | Електропостачання Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт(год. на рік |  | 0,35 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всьго | МВт | - | - |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/рік |  | 0,0242 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від підтоплення | км |  | - |
|  | Протяжнісь захисних споруд | м |  | - |
|  | Берегоукріплення | га |  | - |
|  | Регулювання русел річок | км |  | - |
|  | Дощова каналізація | км |  | 15,0 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації (безомаслоуловлювачі) | од. |  | 4 |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис. т/рік |  | 219,0 |
|  | Сміттєпереробні підприємства | одиниць | - | - |

ВИХІДНІ ДАНІ

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА