_________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання) _________________________________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», код ЄДРПОУ 00135390

Відокремлений підрозділ НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ

«ОХТИРКАНАФТОГАЗ», код ЄДРПОУ 05398533

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

- Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса:

пров. Несторівський буд. 3-5, Шевченківський р-н, м. Київ, 04053, Україна, тел +38(044)5061003

адреса реєстрації відокремленого підрозділу:

вулиця Київська, 119, м. Охтирка, Сумська область, 42700, Україна, тел. +38(05446)31076

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

- Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.

Продовження видобування на Качалівському родовищі  корисних копалин – вуглеводнів (нафта, газ розчинений у нафті, газ природний, конденсат, супутні: етан, пропан, бутани) на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1075 від 23.09.1997 р., який продовжено до 23.09.2037 р. - наказ від 22.12.2018 р. №510 Державної служби геології та надр України. Передбачена розробка покладів наявним фондом свердловин. Видобування вуглеводнів на Качалівському родовищі здійснюється структурним підрозділом ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз». Станом на 01.01.2019 р. на обліку НГВУ «Охтирканафтогаз» на Качалівському родовищі перебуває 6 свердловин. В експлуатації знаходиться одна газова свердловина – №10, у спостережному фонді – нафтова - №3; в консервації знаходиться газова свердловина №6. У фонді ліквідованих знаходяться три свердловини: №№2, 4, 7. Також на родовищі (в межах спецдозволу) пробурена свердловина №1, яка перебуває на балансі ДГП «Укргазвидобування».

Виробнича діяльність на родовищі включає наступні процеси: видобуток нафти і газу, збір, підготовка і транспортування по трубопроводу видобутої продукції на ДНС Козіївського родовища. З ДНС продукція свердловин разом з продукцію інших родовищ надходить на ДНС Рибальського родовища та подається на остаточну підготовку в ЦПСН Качанівського ГПЗ.

Технічна альтернатива 1

Технічною альтернативою є видобування вуглеводнів з використанням установок устьових компресорів типу Galileo MX.

Технічна альтернатива 2.

Припинення видобування корисних копалин (нульова альтернатива)

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Качалівське родовище розташовано на землях Шарівської селищної ради Богодухівського району Харківської області та Мурафської сільської ради Краснокутського району Харківської області. На відстані 18 км на схід від смт. Краснокутська.

Місце провадження планованої діяльності: територіальні  альтернатив1,2

Територіальна альтернативи не розглядається. Об’єкт діючий.

Місце розташування свердловин обумовлено оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами. Враховуючи визначені в результаті геологічної розвідки межі Качалівського родовища, наявність погоджених відведених земельних ділянок, наявність облаштованих проммайданчиків, що задіяні в процесі видобутку вуглеводнів

- Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Провадження планованої діяльності дає можливість зміцнення паливно-енергетичної бази України, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, забезпечення місцевого населення робочими місцями, збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, села та області, що сприяє розвитку державних, соціальних, господарських програм.

З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану району планованої діяльності при видобуванні вуглеводнів, експлуатації інших об’єктів та обладнання - використовуються сучасні екологічно безпечні технології, що відповідають ІSО 14001- 2005. Промислова розробка родовища орієнтована на попередження та ліквідацію можливих причин і шляхів негативного впливу на навколишнє середовище видобутку вуглеводнів їх збору та транспортування. Інші корисні копалини, що мають промислове значення, в межах спецдозволу Качалівського родовища не виявлені.

- Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Качалівське родовище відкрито в 1980 році пошуковою свердловиною 1, в якій при випробуванні горизонту В-21-22 отримано промисловий приплив газоконденсатної суміші.

У дослідно-промислову розробку родовище введено в 1987 році. В промислову експлуатацію – в 1997 році.

На Качалівському родовищі нафтогазоконденсатні поклади приурочено до нижньокам’яновугільних відкладів. Площа спеціального дозволу на користування надрами 26,5 км2.

Станом на 01.01.2019 р. на обліку НГВУ «Охтирканафтогаз» на Качалівському родовищі перебуває 6 свердловин. В експлуатації знаходиться одна газова свердловина – №10, у спостережному фонді – нафтова свердловина - №3; в консервації знаходиться газова свердловина №6. У фонді ліквідованих знаходяться три свердловини: №№2, 4, 7. З надр Качалівського родовища станом на 01.01.19 р. накопичений видобуток – становить 79 тис. т нафти з конденсатом, 247 млн. м3  газу. В ході планованої діяльності передбачається видобування за рік орієнтовно: газу – 5,0 млн. м3, конденсату – 0,46 тис. т.

Ведення планованої діяльності передбачається в межах існуючого спеціального дозволу на користування надрами.

Спорудження нових видобувних свердловин в межах Качалівського родовища не передбачено, розробку покладів планується проводити наявним фондом свердловин.

Виробнича діяльність на родовищі включає наступні процеси: видобуток нафти і газу, збір, підготовка і транспортування по трубопроводу видобутої продукції на ДНС Козіївського родовища. З ДНС продукція свердловин разом з продукцію інших родовищ надходить на ДНС Рибальського родовища та подається на остаточну підготовку в ЦПСН Качанівського ГПЗ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр. Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА від 28.01.2015 р. № 05.02-18-560 в межах ліцензійної ділянки Качалівського родовища знаходяться:

гідрологічна пам’ятка «Мурафа» площею 0,6 га та, частково, територія національного природного парку (НПП) «Слобожанський».

Об’єкти природно-заповідного фонду знаходяться за межами санітарно-захисних зон технологічних установок та споруд родовища, які можуть створювати загрозу негативного впливу на природні комплекси заповідних територій.

Основний вплив на рослинний та тваринний світ здійснювався під час спорудження свердловин та будівництва виробничих об’єктів.

Експлуатація видобувної свердловини у відповідності з технологічними режимами та здійснення на промисловому майданчику виробничої діяльності у відповідності до діючих технологічних регламентів ведення робіт не здійснює негативного впливу на рослинний та тваринний світ і соціальне середовище.

В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись погоджених та відведених меж територій.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються у зв’язку з нульовою альтернативою.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. Об’єкт існуючий.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Качалівське нафтогазоконденсатне родовище, що розташоване у Дніпровсько-Донецькій западині, відкрито в 1980 році

У дослідно-промислову розробку родовище введено в 1987 році. В промислову експлуатацію – в 1997 році.

Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах спеціального дозволу на територіях, погоджених у встановленому порядку. На Качалівському родовищі використовується закрита система збору, очищення, розподілу вуглеводнів, що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених у встановленому порядку ПЛАСів, розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, стану поверхневих ґрунтових вод, грунту, ландшафту на території Качалівського родовища. Ведеться первинний облік відходів та передача  їх спеціалізованим підприємствам. Підприємство сертифіковане та дотримується вимог ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999, ISO 14001:2004.

Персонал виробничих підрозділів Качалівського родовища проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічно обраному варіанту провадження діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються у зв’язку з нульовою альтернативою.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. Об’єкт існуючий.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Джерелами забруднення атмосферного повітря є замірна установка, насосне обладнання, факел, ємнісне обладнання та інше технологічне обладнання, в результаті експлуатації якого здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Всі інші технологічні об’єкти родовища – елементи гирлового обладнання та трубопроводи – герметичні, що забезпечує відсутність викидів забруднюючих речовин в атмосферу. За результатами контролю за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на промисловому майданчику Качалівського родовища, перевищення нормативів гранично допустимих викидів від стаціонарних джерел забруднення не виявлено.

Потенційними джерелами забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод можуть бути розливи пластових флюїдів в результаті виникнення аварійних ситуацій. Вплив від промислових об’єктів в режимі їх експлуатації мінімальний, і може бути помітний в разі порушення нормального режиму експлуатації. Враховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його технічного стану, вірогідність негативного впливу на гідрологічну систему від планованої діяльності мінімальна.

В результаті здійснення планованої діяльності на флору та фауну здійснюється опосередкований вплив – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках. Крім того, серед впливів на довкілля необхідно відзначити можливе вилучення земельних ділянок. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля заінвентаризовані та обліковуються на території ведення діяльності в Краснокутському районі Харківської області, де експлуатуються машини, механізми та стаціонарне обладнання.

В межах ліцензійної ділянки Качалівського родовища вузькою смугою частково входить територія національного природного парку (НПП) «Слобожанський» та природно-заповідний об’єкт на території родовища – гідрологічна пам’ятка «Мурафа» площею 0,6 га. На землях природоохоронного фонду, які знаходяться на ліцензійній ділянці Качалівського родовища, виробничу діяльність ПАТ «Укрнафта» не проводить.

Щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля  аналогічні обраному варіанту провадження діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається у зв’язку з нульовою альтернативою.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2

Не розглядається в зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. Об’єкт існуючий.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Видобуток вуглеводнів на Качалівському родовищі ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  пункт 3, частина 3.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести дослідження із впливу планованої реконструкції на повітря, ґрунт, надра, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району розміщення об’єкту.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

- Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності з добування корисних копалин (частина 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») на виконання вимог п.2 особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №1075, виданого на підставі наказу від 22.12.2018 року №510

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

- Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035

Тел.: +38 (044)206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)